附件1

余姚市第三次土地调查领导小组成员名单

组  长：   李森苗

副组长：   黄佰坚     市府办

成  员：   项立秋     市国土资源局

陈江龙     市农办

金浩明     市农林局

黄晓帆     市规划局

王文辉     市财政局

谢  高     市住房和城乡建设局

茅建刚     市民政局

鲁海滨     市环保局

阮岳军     市统计局

方文辉     市国土资源局

领导小组下设办公室，办公室设在市国土资源局，项立秋兼任办公室主任，方文辉任办公室常务副主任。办公室下设综合协调组、调查实施组两个工作小组。

附件2

余姚市第三次土地调查实施方案

为了贯彻执行《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、《浙江省人民政府关于开展第三次全省土地调查的通知》（浙政发〔2018〕4号）、《宁波市人民政府关于开展第三次全市土地调查的通知》（甬政发〔2018〕27号）文件精神及《浙江省第三次土地调查实施方案》的内容，结合本市实际情况，特制定本方案。

一、目标和任务

（一）目标

在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善余姚市土地利用基础数据，全面查清全市范围内的土地利用与土地资源情况，掌握真实的土地基础数据，实地调查土地的地类、面积和权属，细化耕地调查，全面掌握耕地的类型、数量、质量、分布和构成；开展建设用地调查，全面摸清城镇村庄范围内的土地利用状况，实现成果信息化管理与共享。

（二）任务

依据《第三次全国土地调查技术规程》，以国家统一提供的调查底图和影像地类不一致图斑为基础，利用余姚市第二次土地调查成果资料，结合每一年土地变更调查，全面开展全市农村土地利用现状调查；以省统一提供最新的优于0.2米分辨率航空正射影像图为基础，充分利用城镇村庄数字地籍调查、不动产登记等成果，开展城镇村内部土地利用现状调查，查清全市各类土地的利用状况；完善土地权属调查，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的进行补充调查；开展专项用地调查与评价，包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等；	建设余姚市土地利用数据库及专项数据库，建立土地调查数据与专项调查数据分析与共享服务平台；完成成果汇总，包括数据汇总、成果分析以及数据成果制作与图件编制等工作。

二、工作步骤与要求

(一)准备工作

1.制定方案

结合当地实际情况，制定余姚市第三次土地调查方案。主要内容包括调查区基本概况、目标任务、技术路线与工作流程、调查准备工作、内业预判、外业实地调查、内业整理建库、成果检查与核查、调查主要成果、计划进度安排、组织实施等。

2.工作经费

结合当地实际情况，制定余姚市第三次土地调查工作经费使用方案，并且加强对经费使用的监督。

3.队伍组织

本次调查余姚市政府建立第三次土地调查领导小组，负责调查工作的指导和协调，由余姚市国土资源局成立调查领导小组办公室，人员由各相关科室参加，并从各基层土管所抽调1-2名业务人员。由第三次土地调查领导小组办公室负责以招标等方式选择有资质专业单位，进行技术培训，协助完成此项工作。

4.宣传发动

召开全市第三次土地调查工作动员大会，部署全市土地调查工作。通过宣传栏、公开信、宣传单和各类新闻媒体开辟专栏、专题等多种形式开展宣传，营造第三次土地调查工作的良好氛围和工作环境。

5.开展培训业务

对参与土地调查的人员进行培训，加强基础理论知识、技术标准、实际操作方法、项目管理、检查验收等内容的培训。对土地调查技术及行政管理人员重点进行管理培训，包括理解法律法规、政策规定、技术规程、实施方案；掌握调查项目的组织管理、质量管理、计划管理、经费管理、生产管理及检查验收等方面的要求，确保调查成果质量。

6.资料收集

领取国家统一提供的调查底图和不一致图斑基础资料和省统一提供最新的优于0.2m分辨率影像资料，收集年度变更调查、地理国情普查、地形图、集体所有权、城镇地籍、村庄地籍、城市规划、永久基本农田、土地登记发证、建设用地审批、土地开发、利用整理等方面资料；行政区域界线、权属界线等方面资料、自然资源确权登记资料、城市开发边界与生态红线资料。

7.坐标转换

收集余姚市控制点资料，80、54坐标系的已有资料均需转换至2000坐标系。

（二）内业预判

1.城镇村内部地类细化

此次细化范围为参照二次调查及变更调查确定的城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围。

利用城镇规划、地籍调查或正射影像等数据，勾绘城镇土地调查区内的交通运输用地（红线）、水域及水利设施用地（蓝线）、公园与绿地（绿线）等，构建城镇土地利用框架。

结合村庄地籍调查、土地整治等资料，采用数字化或数据转换、抽取等方法，主要绘制村庄调查范围内的公用道路、水塘、或成片林木等，构建村庄土地利用框架。

以“二调”城镇土地利用调查数据及省统一提供最新的优于0.2米分辨率航空正射影像为基础，充分利用城镇村庄数字地籍调查、不动产登记等成果。按照《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)，将201、202、203内部地类全部细化打开，同时合并地类一致的图斑。对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服、工业、仓储、住宅、公共管理与公共服务和特殊用地等地类的土地利用状况。

2.线状地物面状化

将原土地调查数据库中的线状地物进行还原面状处理。采用自动化处理、人机交互与人工的方式，确保不同等级线状地区的压盖关系、拓扑关系与不同宽度线性要素接边平滑处理。对于宽度一致、位置未发生变化的线状地物，严格按照宽度采用中心线缓冲构面；对于宽度与位置发生变化的，可根据最新高分辨影像进行预勾绘；影像遮挡下线状地物不清晰的，应当实地调查。实地宽度大于等于1米的河流、铁路、公路、管道用地、农村道路、林带和沟渠等线状地物，按图斑调查。实地宽度大于8米的线状农村道路，一律按公路调查。

3.零星地物面状化

调查精度范围以内的零星地物与相邻地类进行归并，调查精度范围以外的零星地物，应以影像为参照勾画图斑边界，对于内部含多种地类的，应进行地类细化。

4.内业地类判读

依据遥感影像特征，通过人机交互或目视判读，对国家提取的图斑信息进行内业预判，同时结合其他管理信息，对国家提取图斑之外、且影像判读地类与数据库地类不一致的部分进行提取。

- 国家下发图斑范围与影像判读信息一致的，且不属于重点地类变化的，不用标注外业调查信息，直接标记，记录相关调查信息并移至建库。

- 国家下发图斑范围与影像判读信息一致的，且属于重点地类变化的，需外业调查举证。

- 国家下发图斑范围与影像判读信息不一致的，进行外业调查。

- 通过影像判读地类与原数据库地类不一致的，不属于国家下发不一致图斑的，需要单独提取，进行外业调查。

- 同时图斑界线与影像不能套合且不能判断图斑边界的，需外业调查其边界。

（三）外业工作底图制作

将内业判读认定需外业的图斑，套合航摄遥感影像，采用符合专业要求的介质材料，可以按照乡级区划、村级区划、自定义范围等方式制作余姚市第三次土地调查的外业调查工作底图。

（四）外业调查

1.权属调查

以农村集体土地所有权确权登记和城镇以外国有土地使用权确权登记成果为基础，将集体和集体、集体和国有土地所有权界线落实到土地调查成果中。对因土地征收等原因造成权属界线发生变化的开展补充调查；对所有权未确定或权属存在争议且一时难以确定的，划定范围。

将农村集体土地所有权确权登记确定的权属界线转绘到调查底图上，在农村集体土地所有权权属界线范围内，依据地籍调查成果或国有土地使用权确权登记资料确定为国有土地的，同时叠加到调查底图上。国有土地范围内的国有土地使用权界线不调查上图。

对农村集体土地所有权确权登记时权属界线采用解析法采集的，按照权属界线直接上图入库。采用图解法采集的，应套合航空正射影像进行精度检查。因成图精度等客观因素，部分权属界线与遥感影像产生位移的，可根据原权属界线协议书描述，按影像调整相关位置。

对权属界线发生变化的，按照集体土地所有权权籍调查和确权登记相关规定，重新开展权属界线补充调查。

村集体土地区域内的插花再次复核，确定权属界线。

2.土地利用调查

（1）农村土地利用现状调查

①调查内容与精度

Ⅰ实地面积超过100平方米的建设用地，其中涉及农房登记发证的农村住宅全部调查上图。

Ⅱ	实地面积超过200平方米的设施农用地。

Ⅲ	实地面积超过400平方米的农用地（不含设施农用地）。

Ⅳ	实际面积超过600平方米的其它地类。

Ⅴ	实地宽度大于等于1米的河流、铁路、公路、管道用地、农村道路、林带和沟渠等线状地物。

②	地类认定

Ⅰ	依据《土地利用现状分类》（GB/T21-1--2017），按照图斑的实地利用现状认定图斑地类。

Ⅱ“批而未用”土地按实地利用现状调查认定地类。

Ⅲ	临时使用的土地，按图斑原来的利用现状调查认定地类。

③	地类调查与补绘

依据影像和实地现状进行图斑综合调绘及补测，对实地地类、边界与基础库或内业判读信息一致的，无需重新调绘，直接标记，记录相关调查信息；对实地地类、边界与基础库或内业判读信息不一致的，进行实地调绘。对因影像不清晰或小面积变化，国家未能提取的地物，以及影像未能反映的区域的地物，也应有针对的去现场调查，进行补测。

④调绘图斑调查与举证

对重点变化图斑必须进行举证。举证遵循以实地现状认定地类的原则，使用国家统一下发的举证软件，拍摄制成包含图斑实地坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片、举证说明等信息的加密数据包，上传至统一举证平台。

Ⅰ未按国家内业判读地类调查上图的，需全部实地举证。对原地类为耕地，内业判读地类为其他农用地，经调查为耕地，标注种植属性与内业判读地类一致的，可不举证。

Ⅱ重点地类变化图斑原则上需全部实地举证。包括相对原数据库新增的建设用地图斑，原有耕地内部二级地类发生变化的图斑，原有农用地调查为未利用地的图斑等。对依据遥感影像特征能够准确认定为住宅小区、规模化工厂等新增建设用地图斑，可不举证。

Ⅲ对国家未提取的变化图斑，相对原数据库调查新增的变化图斑原则上需全部实地举证。对调查认定地类与影像特征明显一致的，可不举证。

Ⅳ对因纠正精度或图斑综合等原因造成的偏移、不够上图面积或狭长地物图斑，可不举证；对原有线状地物面状化的图斑，可不举证；未硬化且未贯通的农村道路不上图的，可不举证。对同一条道路或沟渠等线性地物的图斑，可选择典型地段实地举证，其他地段备注说明。

Ⅴ举证照片应当包括图斑全景照片、局部近景照片、利用特征照片三类。图斑全景能反映图斑整体利用情况；局部近景照片能反映图斑实际利用现状；对新增加的建设用地或设施农用地图斑，需拍摄内部利用特征照片。对未提交举证照片或提交举证照片不能说明图斑变化情况的，核查时将认定为不通过图斑。

Ⅵ城镇村内部土地调查

以优于0.2米分辨率航空正射影像为基础，套合城镇村庄数字地籍调查、不动产登记等成果，对城市、建制镇、村庄内的商服、工业、仓储、住宅、公共管理与公共服务和特殊用地等地类调绘地类界线，标注地类属性。城镇村庄内部土地利用现状调查按照我省细化的《工作分类》进行分类调查和汇总。

对相邻多个宗地属同一地类的进行合并。对多种用途宗地按主要用途标注地类属性，但商住复合用地图斑，需按建筑面积比例分别细化标注商服用地和住宅用地面积。对大型宗地内具有不同用途分区的可划分为不同图斑。对被道路、水系分割的同类宗地划分为不同图斑，道路、水系、绿地等单独划分图斑。

对城镇村庄地籍调查、不动产登记未覆盖的，依据最新遥感影像、地形图、规划图等图件资料，在当地相关人员配合下，采用内业勾绘和实地核实相结合的方法，确定城镇村庄内部每个图斑的土地利用类型。

农村与城镇村庄土地利用现状调查的界线，依据低精度服从高精度的原则，由各县（市、区）负责接边。

（3）调查中重要问题处理

①关于坡度图及耕地坡度分级确定

按照《利用DEM确定耕地坡度分级技术规定》制作坡度图。将坡度图与耕地图斑叠加，确定耕地图斑的坡度级。耕地分为≤2度、2-6度、6-15度、15-25度、＞25度（上含下不含）5个坡度级。进行坡度分级时，原则上不打破图斑界线，一个图斑确定一个坡度级。当一个图斑含有两个以上坡度级时，原则上以面积大的坡度级为该图斑坡度级，但不同坡度级界线明显的，也可依界分割图斑并分别确定坡度级。2度以上各坡度级再分为梯田和坡地两种耕地类型。坡度图按省最新高精度DEM（重采样精度5m）重新制作的成果执行。

②关于田坎

Ⅰ耕地坡度≤2度的没有田坎，2度以上的田坎以田坎系数表示。

Ⅱ田坎系数继续沿用第二次土地调查测定的田坎系数。

③关于可调整地类

可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类。对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

④关于建设用地调查

严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。

城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

⑤关于图斑标注

Ⅰ耕地标注

耕地图斑除标注水田、旱地二级地类编码外，需按实际利用情况标注种植属性。原则上不因标注种植属性而分割耕地图斑或改变地类属性，对一块耕地内有多种种植情况的，按主要种植情况标注。种植属性主要包括耕种、休耕、园木、林木、牧草、绿化草地、坑塘和其他非耕种等类型。耕种主要是指耕地上种植农作物（含蔬菜、临时种植花卉、苗圃及城市草皮等），包括耕作层未被破坏的非工厂化的简易大棚、地膜及临时工棚等用地；休耕是指有计划地“休养生息”的耕地；园木、林木、牧草、绿化草地和坑塘属性是指耕作层未被破坏，临时改变用途的耕地；其他非耕种是指近三年连续无种植行为且无休耕计划的耕地。

位于永久基本农田范围内的耕地图斑，标注永久基本农田属性。对河道、湖区、林区、沙荒地范围内的耕地分类标注。

Ⅱ建设用地标注

A、建设用地图斑标注城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）、盐田及采矿用地（204）、特殊用地（205）或各类独立工业仓储用地的地类编码。工业仓储用地要按火电、煤炭、水泥、玻璃、钢铁、电解铝等进行标注。

B、已拆除的存量建设用地按实地现状调查。拆除图斑现状为非农用地，且原数据库为20x地类的，可按空闲地调查，标注20x属性；拆除图斑现状为农用地的，无论原数据库是否是20x地类，一律按实地利用现状调查，不能标注20x属性。

C、城镇村庄外部的盐田及采矿用地、特殊用地等，按实地利用现状调查为06或09的，标注204或205属性。原有204或205范围内的耕地、林地等，分别调查为耕地、林地等地类，不标注204或205属性。

D、原有农村居民点范围内的耕地、林地等农用地图斑按实地利用现状调查，标注203属性；村庄周边耕地、林地等，达到上图面积的，按实地利用现状调查，原则上不标注203属性，如原数据库是203且确属农村宅基地范围的，可标注203属性；空闲地、公园绿地等按实地利用现状调查，标注203属性。

E、城乡结合部大片的林地、水面等应按利用现状调查，不标注201或202属性；城镇内部的农用地、水面等原则应按现状调查，标注201或202属性；城镇内部的公园及其附属的林地、绿地、水面等按公园与绿地调查，标注201或202属性。

Ⅲ园地标注

对林业部门调查的林区内的园地，按园地调查，如原数据库是林地，标注林区内的园地属性。

Ⅳ草地标注

对灌木覆盖度大于30%小于40%的图斑，按照草地调查，标注灌丛草地属性；对于草覆盖度大于5%小于10%的草地图斑，标注稀疏草地属性。

⑥关于地类认定程序

按照实地现状认定地类。对于耕地、园地、林地、草地交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”优先次序确定地类。

⑦关于各类自然资源保护区范围界线

各类自然资源保护区等范围界线，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

⑧关于军事用地调查

军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

⑨关于设施农用地调查

各地应依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。

未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地，原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他农用地的，应按原地类调查。

⑩关于临时用地调查

临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

⑪关于农用地调查为未利用地

对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，由省进行审核后形成报告，报全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

⑫关于线状地物调查

Ⅰ道路、河流等线状地物图斑被行政界线、权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。对宽度较小的农村道路或沟渠等，根据影像不能准确调绘和采集的，可继承原有单线线状地物，按宽度进行采集。

Ⅱ对农村范围内，宽度1-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。

Ⅲ对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。

Ⅳ对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，按地表进行地类认定，线状地物断在隧道两端。

(五)专项调查与海岛调查

专项调查包括耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地等别调查。

1.耕地细化调查

对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展耕地细化调查，对河道耕地（HDGD）、湖区耕地（HQGD）、林区耕地（LQGD）、牧区耕地（MQGD）和沙荒耕地（SHGD）进行标注。

2.	批准未建设的建设用地调查

收集农转用、征收、供地等新增建设用地批准文件，套合土地调查成果，查清批而未建设的建设用地土地利用状况，为持续开展批后监管，促进节约用地提供基础。

3.	耕地等别调查

在耕地等别调查评价工作的基础上，全面更新耕地等别成果，将最新的耕地等别调查评价成果落实到三次调查形成的耕地图斑上，建立耕地等别调查评价专项数据库。

4.海岛调查

充分利用我省近海海洋综合评价专项（908专项）成果，及海洋测绘海岛礁数据成果，做好相关调查内容的补充和完善。由省负责收集整理相关资料下发各涉海地区使用。

对大潮平均高潮线以上面积大于等于500平方米、不与大陆相连的海岛进行调查与统计。有常住居民的海岛，应实地调查。其他海岛，调查底图覆盖到的，调绘至底图上。调查底图覆盖不到的，依据相关资料确定其位置（经纬度），仅对海岛的名称（无名称的可编号）、地类和面积等进行统计汇总。海岛范围调查至零米等深线。

（六）土地调查数据库及专项调查数据库建设

充分利用现有资源和现代信息技术，依规范标准、共建共享要求，依据土地调查结果及专项调查结果，按照第三次调查信息化平台的要求，建立余姚市第三次土地调查数据库与专项调查数据库，土地调查数据与专项调查数据应一体化建库，分图层存储，保证土地调查数据成果与专项调查成果的衔接。

（七）成果自检

为了保证调查成果的真实性和准确性，确保余姚市第三次土地调查成果质量，对调查成果进行自检。

市政府对本行政区域的土地调查成果质量负总责。应当对全市调查成果进行100%全面自检，确保调查成果完整、规范、真实和准确。检查内容和方法：一是检查调查成果是否齐全、完整；二是利用全国数据库质量检查软件检查数据库及相关表格成果的规范性；三是外业实地检查图斑地类、权属及相关调查内容的正确性，并利用测量设备检查权属界线和图斑边界等调查精度是否满足要求。检查时应当对存在问题、处理方式及质量评价等内容进行全程记录。

根据自检结果组织全面整改，编写自检及整改报告，报省市检查。

（八）数据统计与分析

根据土地调查结果，对土地利用数据统计，结合第二次全国土地调查及年度土地变更调查等相关数据，对土地的利用状况、权属状况进行分析。重点对耕地、基本农田、各类建设用地等土地的数量、分布、利用结构及其历年变化状况进行综合分析；对辖区内不同区域类型的土地利用状况、城乡土地利用结构与布局进行分析。

根据专项的调查成果，统计耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地等别数据，分析其数量、等别、分布、结构与变化。

根据统计分析成果编制成果报告。

（九）图件编制

在成果汇总阶段，编制分幅土地利用现状图。根据需要可按行政区域编制土地利用挂图和其他专题图件。县级一般为1:5万。

依据标准分幅土地利用现状图和各级土地利用挂图，编制永久基本农田分布图、城镇土地利用现状图、土地权属界线图、耕地坡度分级图以及各类专项调查专题地图等图件。

各类挂图和专题图件编制时，应利用计算机辅助制图等技术，通过制图综合取舍缩编而成。缩编时应正确反映制图区域的土地利用分布规律、特点和各要素间的相互关系，应在土地调查数据库基础上采用人机交互方式编制，应按国家规程规定的土地利用现状分类和统一的选取指标表示地类图斑，应定性定位准确、层次分明、注记正确、清晰易读。对图上保密内容须作技术处理，以防泄密失密。

图件成果应在信息平台发布，提供不同层级数据服务。

（十）调查成果

1.外业调查成果

1)	原始调查图件；

2)	地籍平面控制测量、地籍测量原始记录；

3)	土地权属调查有关成果。

2.数据成果

1)	各类土地分类面积数据；

2)	各类土地权属信息数据；

3)	城镇村庄土地利用分类面积数据；

4)	耕地坡度分级面积数据；

5)	耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专项调查数据。

3.图件成果

1)	土地利用挂图；

2)	土地权属界线图件；

3)	城镇土地利用现状图件；

4)	耕地坡度分级等专题图件；

5)	耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专项调查的专题图件；

6)	原始调查图件；

7)	图幅理论面积与控制面积接合图表。

4.文字成果

1)	第三次土地调查工作报告；

2)	第三次土地调查技术报告；

3)	第三次土地调查数据库建设报告；

4)	第三次土地调查成果分析报告；

5)	城镇村庄土地利用状况分析报告；

6)	第三次土地调查数据库质量检查报告；

7)	耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专项调查成果报告；

8)	土地权属调查有关成果以及田坎系数测算等成果。

5.数据库成果

1）余姚市第三次土地调查数据库（包括土地利用现状数据库、土地权属数据库、遥感影像数据库、专项调查数据库）；

2）余姚市第三次土地调查信息系统。

（十一）统一时点更新

统一时点为2019年12月31日，采用综合调绘法和实地补测的方法对从完成调查时间到统一时点之间的农村土地利用现状变化部分进行变更，对未发生变化的部分不得擅自变更。调查界线未发生变化时，土地调查控制界线和面积不得改动。经调查举证与核查，对空间数据、属性数据进行更新，得到更新后的土地调查库及专项调查数据库

（十二）数据库管理系统建设

依据余姚市土地调查数据库与专项调查数据库建设应同步建立数据库管理系统。数据库管理系统应满足矢量数据、栅格数据和与之关联的属性数据的管理，具有数据输入、编辑处理、查询、统计、汇总、制图、输出，以及更新等功能，满足各级数据库之间的互联共享和及时更新。

（十三）土地调查数据及专项调查数据共享服务平台建设

依托于土地调查与专项调查成果，建立余姚市共享服务平台，基于“大数据+云服务”架构，满足三调数据管理及互联要求，可用于分析挖掘三调各类时空大数据价值，为相关部门提供管理决策支撑。针对高并发、高精度、大体量、多专题图层的数据，实现直接发布和快速浏览。

三、实施计划

（一）第一阶段：2018年5月—2018年6月底

完成工作部署、建立组织机构、落实工作经费，制定工作方案，落实作业队伍，收集相关资料，做好调查准备。

（二）第二阶段：2018年7月—2018年12月底

根据国家调查底图下发情况，全面开展外业调查、数据建库、系统建设等工作，并按规定时间逐级上报调查成果。

（三）第三阶段：2019年1月—2019年6月底

根据省、宁波市反馈意见，全面开展复核调查和成果整改等工作，并按规定时间逐级上报整改后的调查成果。

（四）第四阶段：2019年6月—2019年10月底

全面完成调查成果整理、审核、建库、上报等工作。

（五）第五阶段：

结合2019年度土地变更调查，完成2019年12月31日标准时点数据更新，形成最终调查成果进行汇交。

四、保障措施

第三次土地调查工作事关重大、工作复杂、任务繁重，各地切实加强组织领导，精心组织、稳步推进各项工作。

（一）组织保障

1.加强组织领导

成立以市政府分管领导为组长，市政府办公室、市农办、市国土资源局、市农林局、市农办、市规划局、市财政局市环保局、市财政局、市住房和城乡建设局、市民政局、市环保局、市统计局为成员的“三调”工作领导小组，综合协调和研究解决工作推进中的有关重大问题。协调小组下设办公室，办公室设在市国土资源局，负责土地调查日常事务，同时建立政策处置、技术指导等专业小组。

2.强化协作配合

按照“统一领导、部门分工协作、分级负责、各方共同参与”的原则，落实各级、各部门的职责，协同推进第三次土地调查工作。

3.调查队伍

通过公开招标方式选择技术强、信誉好、具有土地调查经验的专业单位承担具体调查任务，项目经费参考国家下发的《县级土地资源调查生产成本定额》标准，由各地结合实际进行科学测算。各地选择调查队伍时应综合考虑承担外业调查、数据建库、信息系统建设等方面的能力，并以合同方式约定工作内容、工作要求和具体责任，确保工作进度和质量。

（二）技术保障

1.采用高新技术和先进设备

充分应用现代高新技术，以遥感测绘、地理信息、“互联网+”、网络技术为核心，进一步完善软、硬件环境，全面提升土地调查科技含量和成果质量。

2.统一相关技术规范和标准

根据《第三次全国土地调查技术规程》、《浙江省第三次土地调查实施方案》确保规范和标准统一。

（三）制度保障

1.建立检查验收制度

采用分阶段成果检查制度，每一阶段成果经检查合格后方可转入下一阶段。

2.建立责任追究制度

任何地方、部门、单位和个人都不得虚报、瞒报、拒报、迟报第三次土地调查成果，不得弄虚作假或篡改调查数据。对虚报、瞒报土地调查数据的，按照《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国统计法》有关规定，追究相关责任人法律责任和行政责任。第三次土地调查所有成果必须全部留档，确保全过程可追溯。

3.推行项目监理制度

可以通过招标方式选择技术强、信誉好、把关严的专业单位作为项目监理单位。项目监理应当制订方案，明确项目委托方、项目监理方和项目承担方的权利、义务和责任。

4.建立数据保密制度

加强数据安全管理，规范数据获取、存储、共享、维护、应用等工作。调查中所获得的涉密资料和数据，必须按照法律法规要求落实保密措施。对参与调查的单位和人员应当开展保密教育，签订保密协议，履行保密义务，防止泄密事件发生。

（四）经费保障

第三次土地调查工作经费按照《浙江省人民政府关于开展第三次全省土地调查的通知》（浙政发〔2018〕4号）规定，由市财政落实工作经费，并且加强对经费使用的监督和审计。

（五）应用保障

将第三次土地调查成果按照有关规定及时用于国土资源管理和其他经济社会管理，建立数据共享机制，以应用促调查，更好推进第三次土地调查工作，充分发挥土地调查成果作用。