目  录

（一）建设项目基本情况	1

（二）建设项目所在地自然环境社会环境简况	5

（三）环境质量状况	12

（四）评价适用标准	14

（五）建设项目工程分析	20

（六）项目主要污染物产生及预计排放情况	28

（七）环境影响分析	28

（八）建设项目采取的防治措施及预期治理效果	44

（九）结论与建议	45

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边环境示意图及噪声监测点位；

附图3：项目车间布置图；

附图4：水功能区划图；

附图5：余姚市环境功能区划图；

附件：

附件1：企业营业执照；

附件2：法人身份证；

附件3：工业用地证明；

附件4：租房协议；

附件5：委托清运协议。

附表：

- 建设项目环境保护“三同时”措施一览表；

- 地表水环境影响评价自查表；

- 建设项目环评审批基础信息表。

（一）建设项目基本情况

| 项目名称 | 余姚市欣茹喷涂厂年产60万只金属件新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 余姚市欣茹喷涂厂 |
| 法定代表人 | 祁* | 联系人 | 陈晓红 |
| 通讯地址 | 浙江省余姚市低塘街道郑巷村前家岙 |
| 联系电话 | 138****0280 | 传真 | / | 邮政编码 | 315492 |
| 建设地点 | 浙江省余姚市低塘街道郑巷村前家岙 |
| 立项审批部门 | / | 受理单号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C33 金属制品业 |
| 用地面积 | 500 m2 | 建筑面积 | 500 m2 |
| 总投资(万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 13 | 环保投资比例 | 6.5% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2019.6 |
| 一、项目内容及规模： 1、项目由来 余姚市欣茹喷涂厂是一家从事喷涂加工的企业。为了迎合市场需求，企业拟投资200万元，购置抛丸机、喷塑台、烘箱等生产设备，实施金属件喷塑加工建设项目。本项目为新建项目，所需资金为企业自筹。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和根据2017年6月29日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部44号令）以及2018年4月28日发布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环保部令第1号），本项目类别属于二十二、金属制品业——「68金属制品表面处理及热处理加工」类别中“其他”，应编制环境影响报告表。对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类建设项目，故本次环评不开展地下水环境影响评价。受建设单位委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上编写了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目建设内容及产品规模 本项目产品规模情况详见表1-1。 表1-1 产品及生产规模 序号 产品名称 单位 生产规模 1 铁件 万件/年 24 2 铝件 万件/年 36 项目原辅材料消耗情况 项目主要的原辅材料消耗情况详见表1-2。 表1-2 项目主要原辅材料 名称 单位 数量 备注 原辅材料 铁件 万件/年 24 / 铝件 万件/年 36 / 塑粉 t/a 12 / 柴油 t/a 8.4 铁桶装 ◆主要原辅料理化性质： 环氧树脂： 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶的具有三向网状结构的高聚物。凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定 ，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。 柴油：柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物。分为轻质柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。热值为3.3*10^7J/L，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃ ~370℃ 和 350℃ ~410℃ 两类。 （3）项目主要生产及辅助设备 项目主要生产设备见表1-3所示。 表1-3 主要生产设备清单 序号 名称 单位 数量 备注 1 抛丸机 台 2 / 2 喷台 台 3 / 3 烘箱 台 3 / （4）项目选址及周边环境特征 本项目位于浙江省余姚市低塘街道郑巷村前夹岙，厂区外四邻关系：北面为空地；南面为不知名工厂；西面为停车场；东面为废品回收站。地理位置详见附图1，周边环境示意图见附图2。 （5）劳动定员及规模 项目员工人数10人，不设员工食堂和宿舍。采用单班制生产，工作9小时，年工作日330天。 （6）公用设施 给水：项目供水由市政给水管网提供。 排水：室外雨污分流，厂区雨水经雨水管收集后排入雨水管网。项目无工艺废水产生，由于项目的在区域污水管网暂未铺设到位，因此项目近期生活污水委托环卫清运；远期待污水管网铺设到位后，生活污水经化粪池预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，最后经余姚市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级 A 标准后排放。 供电：项目供电由城市电网供给。 二、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，因此，不存在与本项目有关的原有污染源和环境问题。 |

（二）建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 余姚市位于浙江省东部，长江三角洲南岸（东经120°52' 至121°25' ，北纬20°40' 至30°23' ），东距国际港城市40km，西距杭州市120km，北连杭州湾，南接四明山。 2、气象特征 余姚处在北亚热带季风气候区，四季分明。冬季受冷高压控制，盛行偏北风，以晴冷干燥天气为主；夏季受副热带高压控制，盛行东南风，多晴热天气；春秋两季则为过渡性季节，冷暖空气交替影响，天气变化复杂。一年当中，由于季风交替，常有春秋季的低温阴雨，梅汛期暴雨洪涝，夏秋干旱、高温、台风、冰雹、大风和冬季的霜（冰） 冻、寒潮、大雪等灾害性天气出现。 根据余姚市气象局近几年的监测统计数据。 年平均气温 16.5℃ 最冷月（1）月平均气温 4.6℃ 最热月（7）月平均气温 28.5℃ 年极端最低气温 -9.8℃ 极端最高气温 41.7℃ 平均年降水量 1425mm 年平均风速 2.7m/s 全年主导风向及频率 ESE（18.4%） 余姚年平均年降水量1425mm，6月和9月是两个雨量高峰，月雨量分别为203mm和172mm。一年中11月到翌年2月是降水量最少时期；3～4月开始进入春季，冷暖空气交替频繁，雨水逐步增多；6月份进入梅雨期，降水量进一步增多，常有大雨或暴雨天气，是余姚市的主要雨季之一，平均入梅6月14日，出梅7月9日，平均梅雨量240mm；7～8月为盛夏季节，受副热带高压控制，除局地雷雨和台风影响外，以晴热干旱天气为主；9月份进入秋季，由于冷空气开始活跃，秋雨降临，若加上台风等热带天气系统的共同影响， 往往出现暴雨或大暴雨，是余姚市的又一个主要雨季。 余姚降雪天气最早出现在11月底，最晚出现在4月初，30年中最大积雪深度为30cm（72年1月31日）。雷暴在冬季比较少见，一般始于3月初，终于10月中旬，7、8两月最多，全年雷暴日数在40天左右，雷雨天气出现，有时伴有大风、冰雹或龙卷等灾害性天气。影响余姚的台风平均每年2个左右，影响期为5—10月份。大多在8-9月份影响。 3、水文特征 全市分属四个水系：姚江水系、奉化江水系、曹娥江水系和钱塘江水系。其中姚江水系面积最大，为918.48km2，占全市总面积近68.2%。多年平均年地表径流量为11亿m；地下水资源为11240万m3（未计灌溉回归水补给量），但地下水可开采量较少。全市有河道1700多公里，河面约4.9万亩，正常高水位时蓄水量8000万立方米左右，现状水面率约为5.2%。人均水资源占有量偏少，只有1330m3。最大的河流为姚江，余姚市境内长度55公里，平原地带河网密布。最大的湖泊为牟山湖，蓄水量400万立方米。最大水库为四明湖，总库容为12354万立方米；兴利库容7439万立方米。 4、地形地貌 余姚市位于浙东宁波平原，东与宁波市江北区、鄞州区相邻，南枕四明山，与奉化、嵊州接壤，西连上虞市，北毗慈溪市，西北于钱塘江、杭州湾中心线与海盐县交界。东西极距58.5公里，南北极距79公里。总面积1526.86平方公里，其中山地、丘陵805.09平方公里，占52.73%，平原432.51平方公里，占28.33%，水域289.26平方公里，占18.94%。地势南高北低，南部四明山山峦起伏，间有盆地、谷地，最高峰芦山乡青虎湾岗，海拔979米；中部姚江平原，有弧山残丘，点缀两岸；北部为滨海冲积平原。全市耕地64.35 万亩，园地9.84万亩，林地72.15万亩。 全境属亚热带海洋性季风区，阳光充沛，温暖湿润，四季分明，雨热同步。年平均气温16.2°C ，日照2061小时，无霜期227天，降水量1361毫米，自然条件优越。姚南山区萤石、高岭土和花岗岩资源丰富，有开发价值。萧甬铁路横贯中部，329国道穿越境北， 姚江为浙东运河一段，水陆交通便捷。南部山区地势险要，为浙东战略要地。 5、土壤 余姚市内土壤共分6个大类、15个亚类、47个土属、84个土种，其中红壤土类广泛分布于整个丘陵低山地带，面积69.76万亩，占全市土壤面积的41.6%；潮土土类以洪、冲积物和潮海相沉积物为其母质，面积18.56万亩，占全市土壤面积的11.1%；水稻土土类面积57.94万亩，占全市土壤面积的34.6%；盐土土类由新浅海沉积物发育而成，分布于海滨，面积15.71万亩，占9.2%，这四类土壤为主要土类。 6、植被 余姚地处亚热带北缘，属中亚热带常绿阔叶亚地带，浙闽山丘甜储木荷林区。原始植被极大部分沦为次生植被或人工植被。 姚西北滨海平原土壤主要为盐土和潮土，植被主要为人工种植的水稻、棉花、蔬菜、瓜果等。余姚市境内已无原始森林，除耕作带外，多为次生草本植物群落、灌木丛、稀疏乔木和部分天然薪炭林，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林，森林覆盖率32.73%。 7、生物多样性 余姚境内常见的脊椎动物包括哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类等有400 余种， 无脊椎动物，尤其是昆虫，数不胜数。穿山甲、白鹳、黑鹳、丹顶鹤、白枕鹤等为国家一级保护动物。水獭、大灵猫、白额雁、松鸡、白颈长尾雉、灰鹤、大鲵、虎纹蛙为国家二级保护动物。大多存在于余姚市四明山风景名胜区。拟建项目所在区域不存在国家级保护动物。 余姚境内常见的蕨类植物有27科70余种，裸子植物90科1000余种。水杉为国家一级保护植物。银杏、杜仲、浙江七子花、福建柏、胡桃、鹅掌楸、香果树为国家二级保护植物。主要存在于余姚市风景名胜区，拟建项目所在区域不存在国家级保护植物。 二、社会环境简况 1、余姚市概况 余姚市位于浙江省东部，宁波市境西北部。中心地理坐标为东经121°09′、北纬30°30′。总面积1501km2。它是浙江省宁波市代管县级市，地处长江三角洲南翼， 杭州湾南岸，是中华民族的发祥地之一。余姚市东与宁波市江北区、鄞州区相邻， 南枕四明山，与奉化、嵊州市接壤，西连上虞市，北毗慈溪市，西北于钱塘江、杭州湾中心线与海盐县交界。余姚市辖6个街道、14个镇、1个乡：凤山街道、阳明街道、梨洲街道、兰江街道、郎霞街道、低塘街道；临山镇、泗门镇、马渚镇、牟山镇、丈亭镇、梁弄镇、陆埠镇、大隐镇、大岚镇、河姆渡镇、四明山镇、小曹娥镇、黄家埠镇、三七市镇；鹿亭乡。市人民政府驻兰江街道北兰江路1号。 2、环境功能区划情况说明 根据《余姚市环境功能区划》，本项目位于姚西粮食及优势农作物安全保障区（0281-III-1-2）。 （1）基本概况 面积：245.72平方公里 生态环境敏感性：河流等水域为中度到敏感，其余区域不敏感到中度敏感； 生态系统重要性：河流等水域为重要，低到中等重要。 （2）环境功能定位与目标 主导环境功能：保护农田生态系统，重点保护基本农田和耕地，保护、改良土壤，为粮食和优势农作物正常生长提供安全的环境，保障区域粮食、蔬菜等农产品的供给，确保农产品质量安全，促进生态农业发展。 环境目标： 1、地表水环境质量达到Ⅲ类标准或水环境功能区要求； 2、环境空气质量达到二级标准； 3、土壤环境质量达到二级标准 土壤环境质量达到二级标准 和《食用农产品地环境质量评价标准》一级标准。 生态保护目标：维持良好的农业生态和耕地土壤的微生态环境。 （3）管控措施 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复； 2、禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量； 3、对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复； 4、建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带； 5、严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模； 6、最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能； 7、加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量； 8、加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 （4）负面清单 禁止发展三类工业项目，包括：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 禁止发展的二类工业项目，包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；染料、颜料、油墨及其类似产品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 环境功能区划符合性分析：本项目为新建项目，属于二类工业项目，各类污染物经治理后均能做到达标排放，对周边环境影响较小。同时根据企业提供不动产权证及工业用地证明，项目位于工业集聚区内，对照该环境功能区划的禁止准入行业（负面清单），本项目主要为五金件喷塑加工，未列入负面清单中。综上，本项目符合姚西粮食及优势农作物安全保障区（0281-III-1-2）中的环境管理要求。 3、余姚市城市污水处理厂概况 （1）概况 余姚市城市污水处理厂总建设规模为30万吨/天，分三期建设一期规模12万吨/天，中期18万吨/天，远期30万吨/天。由于滨海园区建设扩大以及意大利产业园落户余姚，余姚市城市污水处理厂远期建设规模扩为45万吨/天。 （2）建设运行情况 余姚市城市污水处理厂（即余姚小曹娥城市污水处理有限公司）2004年4月动工建设，一期工程的第一阶段3万吨/天已于2004年年底建成试运行。2005年6月30日，实现近期一批（6万吨/天）正常运行。2010年完成一期二批 6万吨/天建设规模，2014 年完成一期升级改造和二期扩建工作，2014年底完成总建设规模15万吨/天。至2015 年底日均处理水量13.5万吨/天，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 （3）处理工艺 图2-1 处理工艺流程图 （4）出水检测情况 本报告收集了2017年1-6月份的自动监测数据，见下表2-1，由数据可见，余姚市城市污水处理厂出水良好，均能满足相应标准要求。 表2-1 余姚市城市污水处理厂2017年1-6月份出水数据 月份 项目 CODCr （mg/L） NH3-N （mg/L） TP （mg/L） pH 1 23.0 0.17 0.32 6.63 2 23.2 1.45 0.29 6.66 3 28.4 2.77 0.34 6.53 4 26.9 1.19 0.25 6.42 5 26.8 0.53 0.23 6.55 6 25.7 0.38 0.24 6.52 标准 50 8 0.5 6-9 达标情况 达标 达标 达标 达标 本项目位于浙江省余姚市低塘街道郑巷村前夹岙，利用现有厂房实施生产。目前所在污水管网尚未铺设到位，待远期污水管网铺设到位后，所在区域在余姚市城市污水处理厂的可承受范围之内，因此本项目产生的生活废水远期经处理达纳管标准后输送至余姚市城市污水处理厂处理达标后排放。

（三）环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、水环境质量现状 本为了解本项目周边地表水情况，本评价收集了低塘街道中江断面2017年1月余姚市环境监测站的常规监测资料，水质监测结果见表3-1。 表3-1 水质监测结果 （单位：mg/L、pH除外） 监测日期 监测点位 污染物 pH DO 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 2017.1 中江 监测值 7.72 4.68 5.08 1.84 0.347 Ⅲ类标准 6~9 ≥5 ≤6 ≤1 ≤0.2 比标值 0.36 1.576 0.847 1.84 1.735 根据监测数据计算比标值，本项目中江断面总体水质均已超过III水体保护功能要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮和总磷。总体而言，项目所在地附近水体水质一般，氨氮等指标超标主要与农业面源污染有关。 2、大气环境质量现状 为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本环评收集了2017年《余姚市环境质量报告书（2017年）》关于余姚市空气质量状况。余姚市设有2个环境空气自动监测系统站，1#子站设置在龙山公园，2#子站设置在七里浦水厂顶楼。两个环境空气自动监测子站对二氧化硫、二氧化氮、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物等大气指标进行24小时连续监测。监测及评价结果见表3-2。 表 3-2 余姚市环境空气监测结果统计 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率/% 达标情况 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 一氧化碳（CO） 24小时平均第95百分位数 1.1 4 0.275 达标 臭氧（O3） 日最大8小时第90百分位数 172 160 1.08 不达标 可吸入颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 59 70 0.84 达标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 41 35 1.17 不达标 2017年城区环境空气中全年二氧化硫、一氧化碳所有日均值均优于二级标准；二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度均优于二级标准；臭氧第90位百分位数浓度、细颗粒物年平均浓度劣于二级标准；因此本项目所在区域为不达标区。其中臭氧第90百份位数浓度为172 ug/m3，超过国家环境空气质量二级日均值标准0.08倍，日最大8小时滑动平均浓度范围为12~268 ug/m3，日超标率为15.6%。臭氧第90百分数浓度与2016年的172 ug/m3持平。2017年全市细颗粒物年平均浓度为41 ug/m3，是二级标准的1.17倍，比2016年的44 ug/m3，下降6.82%。总体面言，2017年余姚市城区环境空气质量保持良好。 3、声环境质量现状 根据该项目所处地理位置的具体情况，本评价声环境现状监测共设置监测点3个，由于西侧紧邻停车场，因而未设监测点位；且企业夜间不生产，因而夜间未进行监测。 具体监测内容如下： 监测时间：2018年5月30日 下午14：30～15：20 监测仪器：HS5628型积分声级计 监测结果：项目周围环境噪声现状监测统计表详见表3-3。 表3-3 周围的噪声背景值 单位：dB（A） 监测点位 声源值 执行标准 是否达标 昼间 东面1# 50.4 昼间：60，夜间50 是 南面2# 53.9 是 北面3# 50.7 是 由上表3-3可知，项目所在区域声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、敏感点保护目标 本项目敏感点保护目标见下表。 表3-4 主要环境保护目标 名称 坐标（X，Y） 方位 保护内容 与项目厂界最近距离 规模 前夹岱村 323214.02，3334896.67 东北 大气、噪声 约99m 约300人 后郑巷 322672.62，3333959.10 西南 大气、噪声 约620m 约3000人 徐家岱 323616.41，3335233.28 东北 大气、噪声 约660m 约140人

（四）评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水环境 永根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，甬江62属于Ⅲ类水体， 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，评价标准值详见表 4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH 溶解氧 CODMn CODcr 总磷 BOD5 石油类 NH3-N Ⅲ类 6～9 ≥5 ≤6 ≤20 ≤0.2 ≤4 ≤0.05 ≤1.0 2、 空气环境 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，其中项目特征污染因子非甲烷总烃计一次浓度参照《大气污染物综合排放标准详解》，取2.0mg/m3；具体标准见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值（二级标准） 标准来源 二氧化硫（SO2） 年平均 0.06 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) (二级) 日平均 0.15 1 小时平均 0.5 总悬浮颗粒物 （TSP） 年平均 0.2 日平均 0.3 可吸入颗粒物 （PM10） 年平均 0.07 日平均 0.15 细颗粒物 （PM2.5） 年平均 0.035 日平均 | 0.075 1 小时平均 / 二氧化氮（NO2） 年平均 0.04 日平均 0.08 1 小时平均 0.2 非甲烷总烃 一次值 2 《大气污染物综合排放标准详解》 3、声环境 项目所在地区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体功能区标准见下表4-3。 表4-3 声环境噪声标准限值 单位：dB(A) 类别 适用区域 昼间 夜间 2 居住、工业混杂区 60 50 1、废水 本项目无生产工艺废水，只排放生活废水。由于项目所在地污水管网现暂未铺设到位，近期生活污水委托环卫清运；远期待污水管网铺设到位后，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB9878-1996)表4中的三级标准纳入市政管网，最终输送至余姚市城市污水处理厂处理达标排放，余姚市城市污水处理厂废水排放执行《城镇镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。具体标准值见表4-4与表4-5。 表4-4 污水综合排放标准三级排放标准 单位：mg/L(除pH外) 污染物 pH CODcr 氨氮 BOD5 石油类 SS 动植物油 标准来源 三级标准 6～9 500 35* 300 20 400 100 《污水综合排放标准》(GB9878-1996) *注：指标执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位:mg/L 序号 基本控制项目 一级标准A标准 序号 基本控制项目 一级标准A标准 1 化学需氧量（CODCr） 50 7 总氮（以N计） 15 2 生化需氧量（BOD5） 10 8 氨氮①（以N计） 5（8） 3 悬浮物（SS） | 10 9 总磷（以P计） 0.5 4 动植物油 1 10 色度（稀释倍数） 30 5 石油类 1 11 pH 6～9 6 阴离子表面活性剂 0.5 12 粪大肠菌群数（个/L） 103 注：括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 （1）项目抛丸粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的新污染源二级排放限值，由不低于15米高的排放筒达标排放，由于本项目排气筒高出周围200米范围的建筑5m，因此本项目排气筒排放速率无需严格50%执行。项目周边相关标准值见下表4-6和表4-7。 表4-6 有组织排放大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 有组织排放限值 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 污染物排放监控位置 颗粒物 120 15 3.5 车间或生产设施排气筒 表4-7 厂界大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 浓度限值 颗粒物 1.0 （2）项目固化烘干有机废气非甲烷总烃与喷塑粉尘执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表1规定的大气污染物排放限值，由于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）对颗粒物与非甲烷总烃的排放速率未做规定，因而项目颗粒物、非甲烷总烃排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源二级标准；由于本项目排气筒高出周围200米范围的建筑5m，因此本项目排气筒排放速率无需严格50%执行。相关标准值见下表4-8。 表4-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 二级 非甲烷总烃 80 15 10 颗粒物 30 15 3.5 其中非甲烷总烃的无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表5及表6规定的监控点浓度限值，具体见表4-9及表4-10。 表4-9 厂区内挥发性有机污染物（VOCs）无组织排放限值 污染物项目 限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 监控点处1小时平均浓度限值 在厂房外设置监控点 50 监控点处任意一次浓度值 表4-10 企业边界大气污染物浓度限值 污染物 浓度限值（mg/m3） 适用条件 非甲烷总烃 4.0 所有 项目固化烘干过程中使用柴油作为能源，燃料热空气直接进入烘箱进行加热后排放，燃料废气中二氧化硫和氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源二级排放限值，详见表4-11；烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中限值，详见表4-12；最后由一根不低于15米的排放筒排放。 表4-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污 物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 周界外浓度最高点（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级 二氧化硫 550 15 2.6 0.4 氮氧化物 240 0.77 0.12 表4-12 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 炉窑类别 标准级别 排放限值 烟（粉）尘浓 度（mg/m3） 烟气黑度 （林格曼级） 加热炉 非金属加热炉 二 200 I 3、噪声 项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。具体标准见表4-13。 表4-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 适用区域 等效声级 昼间 夜间 2 居信、工业混杂区 60 50 4、固体废物 项目一般固体废弃物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年版）》及《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013年修正本)》中的有关规定处置。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013年 第36号）的相关要求。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 目前国家环保部已明确“十三五”期间污染物减排目标，对水污染物化学需氧量、氨氮，大气污染物二氧化硫、氮氧化物及重点行业一次颗粒物（工业烟粉尘）、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制。结合企业污染特征，企业纳入总量控制的指标是：CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物。 根据工程分析，项目无工艺废水排放，只排放生活污水。近期生活废水委托环卫清运；远期待污水管网铺设到位，生活废水中CODCr和氨氮的排环境量分别为0.01 t/a和0.001 t/a。根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）第八条第规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的CODCr和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。” 因此，项目新增的CODCr和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，符合总量控制要求。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》中的相关规定：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。另根据环发〔2014〕197 号和浙环发〔2017〕29 号相关要求：“细颗粒物年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍消减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 因此，本项目新增的SO2、氮氧化物排放量与削减替代量的比例为1:2。 项目总量控制指标见表4-14： 表4-14 总量平衡方案（单位t/a） 项目 污染物名称 项目污染物排放量 总量控制 建议值 区域平衡替代削减比例 削减替代量 建议 购买量 废气 SO2 0.002 0.002 1：2 0.004 0.002 NOX 0.03 0.03 1：2 0.06 0.03 |

（五）建设项目工程分析

| 一、营运期污染源强分析 5.1、工艺流程简述（图示） 本项目主要进行五金件的喷塑加工生产，生产工艺较为简单。主要生产工艺和产污环节如图5-1。 图5-1 本项目生产工艺及产污环节图 生产工艺说明： 首先将采用抛丸机进行抛丸处理，以达到工作表面抛光的目的；抛丸处理后对工作进行喷塑处理，最后固化烘干后得到成品。 5.2、主要污染工序 根据项目建设内容确定项目主要的污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染工序 污染物类别 污染工序 主要污染因子 废水 职工生活 CODCr、氨氮、SS 废气 喷塑 颗粒物 抛丸 颗粒物 固化烘干 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 固废 职工生活 生活垃圾 原料 一般废包装材料 喷塑 喷塑粉尘 抛丸 抛丸粉尘 噪声 生产设备 LAeq 5.3、污染源分析 5.3.1废水 本项目无生产废水，废水主要为职工生活废水。 1、生活废水 本项目员工10人，工作日330天，每人每天用水按50L/p.d计，则生活用水量为0.5 t/天、165 t/a。生活污水产生量按生活用水量的90%计，则生活污水的产生量为0.45 t/天、148.5 t/a。废水中主要污染物浓度按CODCr 300mg/L、氨氮30mg/L；则生活污水污染物的产生量为CODCr 0.04 t/a、氨氮0.004 t/a。 由于企业所在区域目前尚未接通污水管网，因而近期生活污水委托环卫部门清运至余姚市城市污水处理厂进行处理。远期待污水管网铺设到位后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入市政污水管网，最终进入余姚市城市污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的A标准后排放。以达标排放计（CODCr 50mg/L、氨氮5mg/L），则本项目远期废水污染物最终排放量为：CODCr 0.01 t/a、氨氮0.001 t/a。 5.3.2废气 本项目废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化烘干废气。 1、抛丸粉尘 项目采用抛丸机对工作进行抛丸，以达到工作表面抛光的目的，抛丸过程中会产生抛丸粉尘。抛丸粉尘经抛丸机自带除尘系统进行处理，抛丸机密闭作业。类比相似报告，抛丸粉尘的产生量为原料用量的1%，项目铁件铝件的总用量为60万件/a，每件重量以1kg/件计，项目铁件铝件总重量约为600 t/a，则项目抛丸粉尘的产生量为6 t/a。本项目2台抛丸机，每台抛丸的风机风量为3000m3/h，则风机总风量为6000m3/h，年运行时间为2400小时，抛丸粉尘经处理后由一根不低于15米高的1#排气筒排放。除尘效率约为99%，则处理后抛丸粉尘排放量为0.06 t/a，排放速率为0.025 kg/h，排放粉尘为0.42 mg/m3。 2、喷塑粉尘 项目对工件需做喷塑表面处理，喷塑工序会产生少量的喷塑粉尘，由于静电喷塑工艺过程有电荷吸附，粉尘产生量较少。据建设单位估计，粉末喷涂过程中的喷涂附着率在80%左右。项目设有3个独立喷房，每个喷房里设1个喷台，喷房尺寸均为3 m×2.5 m×5 m。本环评要求企业对喷台尽量做到密闭，以利于对喷塑粉尘的收集。项目喷塑时间为2970小时，喷塑粉尘由经滤芯除尘系统进行处理，粉尘收集效率达95%计，除尘效率达99%，其中每个喷塑台配套风机风量均为3000 m3/h，则3个喷房风机总风量为9000 m3/h。粉尘由滤芯除尘系统处理后，由一根不低于15m高的2#排气筒排放。 项目塑粉总用量为12 t/a，每个喷塑房塑粉用量分别约为4 t/a，则每个喷塑房的粉尘产生量均为0.8 t/a，总的粉尘产生量为2.4 t/a。每个喷塑房产生的粉尘通过集气罩收集后，由滤芯除尘系统处理后达标后由一根不低于15米高的2#排气筒高空排放。则通过排气筒有组织排放的粉尘量为0.023 t/a，排放速率为0.008 kg/h，浓度为0.86 mg/m3；每个喷房不能收集的粉尘以无组织方式排放，无组织粉尘排放量为0.04 t/a，排放速率为0.013 kg/h。 项目喷塑粉尘的排放情况见下表5-2。 表5-2 喷塑污染物排放情况 序号 污染物 产生量t/a 有组织排放情况 无组织排放情况 合计排放量 t/a 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量 t/a 排放速率kg/h 2#排气筒 颗粒物 2.4 0.023 0.008 0.86 0.12 0.039 0.143 等效排气筒达标分析 由于1#、2#排气筒任意两个排气筒间的距离均小于两个排气筒高度之和30米，满足等效条件。因此此处只考虑计算其等效排放速率，具体见下表5-3。 表5-3 等效排气筒达标分析 排放的同种污染物 单根排气筒高度（m） 等效排气筒高度（m） 单根排气筒排放速率（kg/h） 等效排气筒排放速率（kg/h） 标准值（kg/h） 达标情况 颗粒物 1# 15 15 0.025 0.033 3.5 达标 2# 15 0.008 由此可见，等效情况下，项目颗粒物的排放也能够达标排放。 3、固化烘干废气 ①有机废气 项目在喷塑后烘箱烘干固化过程会产生少量有机废气。项目烘干温度为180℃左右，环氧树脂热氧化分解温度在200℃以上，故在正常生产情况下，环氧树脂一般不分解，不发生化学反应，仅是一个物理加热过程，仅加热过程中可能会有极少量的助剂分解产生低聚物有机废气产生，以非甲烷总烃计。本项目塑粉用量12 t/a左右，产生的有机废气非甲烷总烃量很小，因此，本报告不做定量分析。废气经收集后由一根不低于15米高的3#排气筒排放，同时企业加强通风措施的基础上，利用大气的扩散稀释作用，对周围大气环境影响较小。 ②燃料废气 据企业提供资料，项目固化烘干过程使用柴油作为燃料，其用量为8.4 t/a。根据《第一次工业源产排污系数手册（2010修订）》（下册），柴油燃烧机的产污系数情况如下表： 表5-4 燃料废气产污系数 原料名称 柴油 工业废气量 （标立方米/吨-原料） 17,804.03 二氧化硫 （千克/吨-原料） 19S 烟尘（千克/吨-原料） 0.26 氮氧化物 （千克/吨-原料） 3.67 | 项目所用柴油直接从加油站购买，符合现行国V标准，含硫量低于0.001%，本项目以0.001%计。由表5-4计算可知，燃料废气的烟气产生量为14.96万Nm3/a，二氧化硫的产生量为0.002 t/a，氮氧化物的产生量为0.03 t/a，烟尘的产生量为0.002 t/a。 固化烘干在密闭的设备中进行，固化烘干产生的燃料废气经收集后，通过不低于15米高的3#排气筒直接排放。燃料废气中烟气排放量为14.96万Nm3/a，SO2排放浓度为13.37 mg/m3，烟尘排放浓度为13.37 mg/m3，NOX排放浓度为200.53 mg/m3。燃料废气中二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源二级排放限值，烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中限值。 5.3.3噪声 本项目噪声主要为抛丸机、喷塑机等设备噪声，据同类企业调查，设备噪声源强详见表5-5。 表5-5 噪声源强汇总表 序号 噪声源 源强 备注 1 喷塑台、风机等 75~80dB(A) 距离设备1m处 2 抛丸机等 80~85dB(A) 距离设备1m处 5.3.4固体废弃物 本项目产生的副产物主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、一般废包装材料、职工生活垃圾。 1、生活垃圾 本项目员工10人，员工生活垃圾产生量按1 kg/人·d计，年工作日330天，则生活垃圾产生量约3.3 t/a，生活垃圾经收集后由环卫清运。 2、喷塑粉尘 项目喷塑粉尘经滤芯除尘系统处理，收集的注塑粉尘的量为2.257 t/a，可重新回用作喷塑原料。 3、抛丸粉尘 项目抛丸粉尘经抛丸机自带除尘系统处理后外售综合利用，收集量为5.64 t/a。 4、一般废包装材料 项目生产过程中会产生一定量的一般废包装材料，其产生量约为0.5 t/a，经收集后外售综合利用。 本项目副产物产生情况见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成份 预测产生量（t/a） 1 生活垃圾 日常生活 固态 生活废品 3.3 2 抛丸粉尘 抛丸布袋除尘 固态 金属粉尘 5.64 3 一般废包装材料 生产过程 固态 废包装材料 0.5 4 喷塑粉尘 喷塑滤芯除尘 固态 塑粉 2.257 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），副产物属性判定结果见表5-7。 表5-7 副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成份 是否属于固体废物 判断依据 1 生活垃圾 日常生活 固态 生活废品 是 4.1－d 2 抛丸粉尘 抛丸布袋除尘 固态 金属粉尘 是 4.3－a 3 一般废包装材料 生产过程 固态 废包装材料 是 4.1－h 4 喷塑粉尘 喷塑滤芯除尘 固态 塑粉 是 6.1－a 由表5-7可知，上述副产物均属于固体废物。根据《国家危险废物名录(2016年)》以及《危险废物鉴别标准》，固体废物是否属危险废物的判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定表 序号 固体废物名称 产生工序 是否属危险废物 废物代码 1 生活垃圾 日常生活 否 / 2 抛丸粉尘 抛丸布袋除尘 否 / 3 一般废包装材料 生产过程 否 / 4 喷塑粉尘 喷塑滤芯除尘 否 / 本项目固体废物产生情况见表5-9。 表5-9 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成份 属性 废物代码 预测产生量（t/a） 1 生活垃圾 日常生活 固态 生活废品 一般固废 / 3.3 2 抛丸粉尘 抛丸布袋除尘 固态 金属粉尘 一般固废 / 5.64 3 一般废包装材料 生产过程 固态 废包装材料 一般固废 / 0.5 4 喷塑粉尘 喷塑滤芯除尘 固态 塑粉 一般固废 / 2.257 5.3.5污染防治措施 1、废水治理措施 项目无工艺废水产生。由于企业所在区域目前尚未接通污水管网，因而近期生活污水委托环卫清运。 远期待污水管网铺设到位后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入市政污水管网，最终进入余姚市城市污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的A标准后排放。 2、废气治理措施 固化烘干废气中的有机废气产生及挥发量较小，因此，本报告不做定量分析；有机废气与燃料燃烧废气经收集后由一根不低于15米高的3#排气筒排放，同时企业加强通风措施的基础上，利用大气的扩散稀释作用，对周围大气环境影响较小；抛丸粉尘经收集后经抛丸机自带除尘系统处置后由一根不低于15米高的1#排气筒达标排放；喷塑粉尘收集后经滤芯除尘系统处理后由一根不低于15米高的2#排气筒达标排放。 生产车间应加强机械通风换气措施，通风换气量应按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定确定风量，并建议以排风为主（下送上排）确定进风口和排风口位置，保持车间空气清新；操作人员应配置环境卫生防护装备。 3、噪声治理措施 （1）厂区、车间合理布局，生产设备尽量远离门窗，减小噪声影响。 （2）对噪声相对较大的设备应设置在独立隔声房内，墙体加装吸声材料。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废弃物治理措施 （1）抛丸粉尘、一般废包装材料经收集后外售处理； （2）喷塑粉尘收集后重新回用作原料； （3）生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运； 项目固废应分类收集处置。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部，2013.6.8）执行。固体废弃物对环境可能产生的影响，主要是通过雨淋、风吹等作用对水体、空气、土壤环境产生二次污染。企业应有效落实固废污染防治措施和综合利用措施。 5、环保投资 项目污染防治措施的投资费用预计13万元，约占总投资的6.5%。环保投资估算见表5-10。 表5-10 环保投资估算 项目 治理措施 投资(万元) 环保效益 废水治理 地埋式污水处理装置等 5 废水达标排放 废气治理 废气收集管网等 5 废气达标排放 固废处置 固废仓库等 1 防止二次污染 噪音治理 设备台座、隔振垫、减振器 2 降噪 合计 13万元 / 注：上表系环保投资估算表，具体投资以专业工程设计单位治理方案为准。 5.3.6项目主要污染物汇总 项目主要污染物产生及排放情况见表5-11。 表5-11 项目污染物产生量、排放量汇总 单位：t/a 污染因子 产生量 削减量 排放量 废水 生活污水 （近期） 废水量 148.5 148.5 0 生活污水 （远期） 废水量 148.5 0 148.5 CODcr 0.04 0.03 0.01 NH3-N 0.004 0.003 0.001 废气 抛丸 颗粒物 6 5.64 0.06 喷塑 颗粒物 2.4 2.257 有组织：0.023 无组织：0.12 固化烘干 非甲烷总烃 少量 0 少量 废气量 14.96万Nm3/a 0 14.96万Nm3/a 二氧化硫 0.002 0 0.002 烟尘 0.002 0 0.002 氮氧化物 0.03 0 0.03 固废 生活垃圾 3.3 3.3 0 抛丸粉尘 5.64 5.64 0 一般废包装材料 0.5 0.5 0 喷塑粉尘 2.257 2.257 0 |
| --- | --- |

（六）项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物产生浓度及产生量 | 污染物排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 员工日常生活 | 生活废水 （近期） | 废水量：148.5 t/a | 废水量：0 t/a |
|  |  | 生活废水 （远期） | 废水量：148.5 t/a CODCr：300 mg/L, 0.04 t/a NH3-N：30 mg/L, 0.004 t/a | 废水量：148.5 t/a CODCr：50mg/L，0.01 t/a NH3-N：5mg/L，0.001 t/a |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸 | 颗粒物 | 6 t/a | 0.06 t/a；0.42 mg/m3 |
|  | 喷塑 | 颗粒物 | 2.4 t/a | 有组织：0.023 t/a 无组织：0.12 t/a |
|  | 固化烘干 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
|  |  | 废气量 | 14.96万Nm3/a | 14.96万Nm3/a |
|  |  | 二氧化硫 | 0.002 t/a | 0.002 t/a；13.37 mg/m3 |
|  |  | 烟尘 | 0.002 t/a | 0.002 t/a；12.37 mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.03 t/a | 0.03 t/a；200.53 mg/m3 |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 3 t/a | 0（环卫清运） |
|  | 抛丸布袋除尘 | 抛丸粉尘 | 5.64 t/a | 0（收集后出售处理） |
|  | 生产过程 | 一般废包装材料 | 0.5 t/a | 0（收集后出售处理） |
|  | 喷塑滤芯除尘 | 喷塑粉尘 | 2.257 t/a | 0（回用作原料） |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产车间的生产设备运行噪声。 |
| 主要生态环境影响： 根据现场踏勘，本项目周边无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源。项目租用现有生产厂房，不涉及土建施工，且生产过程中污染物排放量不大， 对当地生态环境影响较小。 |

（七）环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目利用已建厂房从事五金件喷塑加工的生产，无需新建厂房，施工期仅为设备的安装，基本无施工期污染情况，故本环评在此不做分析。 二、营运期环境影响分析 7.1、水环境影响分析 项目无工艺废水产生。由于企业所在区域目前尚未接通污水管网，因而近期生活污水委托环卫清运。 远期待污水管网铺设到位后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入市政污水管网，最终进入余姚市城市污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的A标准后排放。 本项目远期生产废水纳入污水处理厂集中处理，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），属于间接排放，因此影响类型为水污染影响型，判定地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。项目地表水环境影响评价自查表详见后附表2。 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目生活污水产生量为148.5 m3/a，远期经化粪池预处理可以达到《污水综合排放标准》三级标准，再纳入余姚城市污水处理厂集中处理，最后达标排放。 2）依托污水处理设施的环境可行性评价 由于企业所在区域目前尚未接通污水管网，因而近期生活污水委托环卫清运。远期项目所在区域为污水处理厂的纳管范围，远期生活污水纳管。同时，本项目产生的废水水量少，水质简单，满足污水处理厂的设计进水水质要求，能够被污水处理厂现有工艺有效处理。 7.2、大气环境影响分析 本项目废气为抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化烘干废气。 1、抛丸粉尘 项目抛丸粉尘的产生量为6 t/a。本项目2台抛丸机，每台抛丸的风机风量为3000m3/h，则风机总风量为6000m3/h，年运行时间为2400小时，抛丸粉尘经处理后由一根不低于15米高的1#排气筒排放。除尘器设计除尘效率约为99%，则处理后抛丸粉尘排放量为0.06 t/a，排放速率为0.025 kg/h，排放粉尘为0.42 mg/m3。项目抛丸粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的新污染源二级排放限值。 2、喷塑粉尘 项目设有3个独立喷房，每个喷房里设1个喷台，喷房尺寸均为3 m×2.5 m×5m。本环评要求企业对喷台尽量做到密闭，以利于对喷塑粉尘的收集。项目喷塑时间为2970小时，喷塑粉尘由滤芯除尘系统进行处理，粉尘收集效率达95%计，除尘效率达99%，其中每个喷塑台配套风机风量均为3000 m3/h，风机总风量为9000m3/h，粉尘由滤芯除尘系统处理后，由1根不低于15m高的2#排气筒排放。 粉尘排放浓度均能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表1规定的大气污染物排放限值。 同时，1#、2#排气筒在等效情况下的排放速率为0.033 kg/h，项目颗粒物在等效的情况下也能够达标排放。 3、固化烘干废气 ①项目固化烘干过程中塑粉的烘干温度均低于分解温度，故不会导致塑粉分解，因此项目生产时，非甲烷总烃挥发较小，因此，本报告不做定量分析。废气经收集后由一根不低于15米高的3#排气筒排放，同时企业加强通风措施的基础上，利用大气的扩散稀释作用，对周围大气环境影响较小。 ②固化烘干在密闭的设备中进行，固化烘干产生的燃料废气经收集后，通过不低于15米高的3#排气筒直接排放。燃料废气中烟气排放量为14.96万Nm3/a，SO2排放浓度为13.37 mg/m3，烟尘排放浓度为13.37 mg/m3，NOX排放浓度为200.53 mg/m3。燃料废气中二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源二级排放限值，烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中限值。 7.3、大气环境影响预测 根据项目特点及污染物的产排情况，本次评价主要预测分析排放量相对较大且污染相对严重的颗粒物的环境影响。 本环评主要预测分析有组织及无组织排放的颗粒物厂界浓度达标情况及对周围大气环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次环评对项目废气进行环境影响分析。 （1）污染源强 根据项目特点及污染物的产排情况，本次评价主要预测分析排放量相对较大且污染相对严重的非甲烷总烃和甲醛的环境影响。 本环评主要预测分析有组织及无组织排放的非甲烷总烃和甲醛厂界浓度达标情况及对周围大气环境的影响。 项目废气有组织排放情况见表7-1，无组织排放（矩形面源）情况详见表7-2。 表7-3 项目点源参数表 编号 P1 P2 名称 1#排气筒 2#排气筒 排气筒底部中心坐标/m X 323160.29 323138.82 Y 3334667.69 3334667.44 排气筒底部海拔高度/m 11 11 排气筒高度/m 15 15 排气筒出口内径/m 0.4 0.6 烟气流速/（m/s） 14.23 9.49 烟气温度/℃ 20 20 年排放小时数/h 2400（常态） 2400（常态） 排放工况 正常 正常 污染物排放速率（kg/h） PM10 0.025 0.008 表7-4 项目矩形面源参数表 编号 2#生产车间 名称 2#生产车间 面源起点坐标/m X 323136.21 Y 3334675.11 面源海拔高度/m 11 面源长度/m 37 面源宽度/m 18 与正北向夹角/° 30 面源有效排放高度/m 4 年排放小时数/h 2400（常态） 排放工况 正常 污染物排放速率（kg/h） PM10 0.039 注：X、Y取值为UTM坐标，UTM坐标及海拔高度根据谷歌地球获取。 （2）评价因子和评价标准筛选 项目评价因子和评价标准筛选详见表7-5。 表7-5 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 颗粒物 1小时平均 150 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 （3）估算模型参数 项目选用AERSCREEN模型，估算模型参数详见表7-6。 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.7 最低环境温度/℃ －9.8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 湿 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源（有组织）估算模型计算结果详见表7-7，主要污染源（无组织）估算模型计算结果详见表7-8。 表7-7 主要污染源（有组织）估算模型计算结果表 排气筒 工艺 预测因子 距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度最大值Ci1(mg/m3) 预测浓度占标率Pi1(%) 1# 抛丸 颗粒物 319 0.0009529 0.64 2# 喷塑 颗粒物 319 0.0003048 0.20 表7-8 主要污染源（无组织）估算模型计算结果表 车间 预测因子 距源中心下风向距离D(m) 下风向预测浓度最大值Ci1(mg/m3) 预测浓度占标率Pi1(%) 生产车间 颗粒物 116 0.04338 9.64 可见，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax =9.64%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 （5）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算详见表7-9。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （μg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 颗粒物 0.42 0.025 0.06 2 2#排气筒 颗粒物 0.86 0.008 0.023 一般排放口合计 颗粒物 0.083 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.083 ②无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-10。 表6-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （μg/m3） 1 2#厂房 喷塑 颗粒物 加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的厂界标准 1000 少量 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.12 ③大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-11。 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.203 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 项目建设项目大气环境影响评价自查表详见表7-12。 表7-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 其他污染物（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量现状调差数据来源 长期例行监测 数据□ 主管部门发布的 数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价* 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤ -20%□ k ＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 无组织废气监测( 有组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（0.002）t/a NOx：（0.03）t/a 颗粒物：（ 0.203 ）t/a VOCs：（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。*本项目不需要进一步预测。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 经工程分析，项目主要噪声源包括抛丸机、喷塑台、风机等机械设备设备运行噪声，根据对同类企业噪声监测数据，生产车间噪声为80dB。 （2）预测模式 项目生产过程中产生的噪声源主要集中在生产车间，预测采用整体声源模型（即stüeber简化模式），其基本思路是：将生产车间看成一个整体声源，然后计算整体声源幅射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。主要预测模型如下： ①车间噪声预测模式 Stueber预测模式进行预测，即将产生噪声的整个车间看作一个特大声源，称之为整体声源，整体声源辐射的声波在距声源中心距离为ｒ的受声点处的声级采用下式计算： Lp= LR － ΔLR+ 10lg（2s+hl）－ΣAi S为车间面积m2；h为传声器高度=H（车间声源平均高度）+0.0255SP1/2，m(SP为车间面积)；l为车间外测点连线总长，约为车间周长，m。 LR为车间的平均噪声级，dB， ΔLR为车间的平均屏蔽衰减，dB。 ΣAi是声波在传播途径中各种因素引起的衰减量之和，除了距离衰减的因素外，还受到建筑物、露天大型设备及地形地貌等屏蔽作用，或由于空气吸收、温度梯度、逆温效应和气候的影响，使声音传到受声点时均有不同衰减。在本项目中，由于评价范围不大，因此，仅考虑距离衰减和屏蔽衰减，其他因素的衰减量很小，可忽略不计。 距离衰减由下式计算 Ad＝10lg（2πr2） 式中，r是整体声源的中心到受声点的距离，m。 声源由厂区向外传播时受到邻近车间的屏蔽作用的影响，其屏蔽衰减计算法如下： Aoctbar＝－10lg[1/(3+N1)+1/(3+N2)+1(3+20N3)] 式中，Aoctbar为倍频程声压级的屏敝衰减量；N1、N2、N3是三个传播途径（建筑物顶和建筑物两侧）的菲涅尔数N，N=2δ/λ，（δ为声程差，m；λ为声波波长，m）。 ②叠加计算 个噪声源对同一受声点的声压级迭加： 式中：——某预测受声点的总声压级，dB（A）； ——某声源在预测受声点产生的声压级，dB（A）； —— 声源数量。 2、各声源参数 声源基本参数见表7-13。 表7-13 基本参数 噪声源 平均噪声级（dB） 车间面积（m2） 声源中心与预测点距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂房 75 500 9 18.5 9 18.5 2、预测结果与分析 各厂界噪声预测结果见表7-14。 表7-14 各厂界噪声预测结果（单位：dB） 项 目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂房 噪声贡献值 52.2 45.9 52.2 45.9 评价标准(昼间) 60 60 60 60 由表7-8噪声影响预测结果可知，项目实施后，各厂界昼间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周边声环境质量影响较小。 7.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物利用处置方式情况见表7-15。 表7-15 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成份 属性 废物代码 处置方式 预测产生量（t/a） 1 生活垃圾 日常生活 固态 生活废品 一般固废 / 环卫清运 3.3 2 抛丸粉尘 抛丸布袋除尘 固态 金属粉尘 一般固废 / 外售综合利用 5.64 3 一般废包装材料 生产过程 固态 废包装材料 一般固废 / 0.5 4 喷塑粉尘 喷塑滤芯除尘 固态 塑粉 一般固废 / 回用作原料 2.257 由上表可知，本项目固废均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 6、环保审批原则符合性分析 （1）环境功能区划符合性 根据《余姚市环境功能区划》本项目位于姚西粮食及优势农作物安全保障区（0281-III-1-2）。项目为五金件喷塑加工生产，属于二类工业项目，各类污染物经治理后均能做到达标排放，对周边环境影响较小。同时根据企业提供不动产权证及工业用地证明，项目位于工业集聚区内，对照该环境功能区划的禁止准入行业（负面清单），本项目主要为五金件喷塑加工，未列入负面清单中。综上，本项目符合姚西粮食及优势农作物安全保障区（0281-III-1-2）中的环境管理要求。 （2）污染物排放可达标性 项目投产后，生活污水、生产废水、废气、机械噪声及固体废物等污染物，经落实本环评提出的各项污染防治措施与建议，并加强污染治理和防治，均可达到环保要求。 （3）总量控制分析 目前国家环保部已明确“十三五”期间污染物减排目标，对水污染物化学需氧量、氨氮，大气污染物二氧化硫、氮氧化物及重点行业一次颗粒物（工业烟粉尘）、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制。结合企业污染特征，企业纳入总量控制的指标是：CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物。 根据工程分析，项目无工艺废水排放，只排放生活污水。近期生活废水委托环卫清运；远期待污水管网铺设到位，生活废水中CODCr和氨氮的排环境量分别为0.01 t/a和0.001 t/a。根据《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10号）第八条第规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的CODCr和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。” 因此，项目新增的CODCr和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，符合总量控制要求。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》中的相关规定：各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。因此，本项目新增的SO2、氮氧化物排放量与削减替代量的比例为1:1。另根据环发〔2014〕197 号和浙环发〔2017〕29 号相关要求：“细颗粒物年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍消减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 项目总量控制指标见表7-16： 表7-16 总量平衡方案（单位t/a） 项目 污染物名称 项目污染物排放量 总量控制 建议值 区域平衡替代削减比例 削减替代量 建议 购买量 废气 SO2 0.002 0.002 1：2 0.004 0.002 NOX 0.03 0.03 1：2 0.06 0.03 （4）维持环境质量原则符合性 经分析，该项目投产后各污染物经治理达标后，对周围环境的贡献量较小，对周围环境影响较小，基本能维持当地环境质量现状。 （5）规划选址符合性 根据企业提供的证明材料，本项目所在地为工业用地，属工业集聚区内，项目为五金件喷塑加工生产，属于二类工业项目，与规划不冲突。 （6）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目采用的技术和设备不属于国家产业目录中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于国家产业政策中的允许类。同时对照《浙江省淘汰落后生产能力目录（2012年本）》、及《浙江省工业污染项目(产品、工艺)禁止和限制发展目录(第一批)》等，本项目采用技术和设备不属于省、市产业政策中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目，项目属于省、市产业政策中的允许类项目。因此，本项目的建设均符合相关产业政策。 7、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目属于姚西粮食及优势农作物安全保障区（0281-III-1-2），不在生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线等范围内，项目的建设不会对区域内的生态环境产能明显的影响，符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线符合性分析 根据项目环境质量现状监测结果可知，本项目所在区域的空气环境、纳污水体、噪声环境等均可达到相应的环境质量标准，但项目附近内河水环境质量不能达到相应的环境质量标准。本项目不产生生产废水，近期生活污水委托环卫清运，远期经预处理后达标纳管排入余姚市城市处理厂处理，不会对周边河流造成影响，故本项目的建设后可维持区域的环境质量等级，不会出现降级。本项目污染物经削减替代、落实总量控制方案后可满足污染物排放总量控制红线。本项目不涉及重大危险源，项目建设后采取一系列风险方法措施满足环境风险管理红线的要求。总体而言，本项目的建设满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目土地性质为工业用地，租用现有厂房实施生产，满足国土空间开发格局的优化、促进土地资源有序利用与保护的用地配置要求；本项目主要水源为自来水，主要由市政自来水管网供给，占比量较小，余姚市市政自来水管网有能力为本项目依托水资源的保障；本项目用电由区域公共电网统一供给，由于用电规模较小，依托既有变配电设施。总体而言，本项目符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单符合性分析 本项目为五金件喷塑加工，不属于该环境功能区内的负面清单范畴内，符合环境功能区的建设要求。 8、“四性五不准”符合性分析 根据建设项目环境保护管理条例（2017年07月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析如下。 表7-17 建设项目环境保护管理条例重点要求符合性分析 内容 本项目情况 是否符合 四性 建设项目的环境可行性 本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、生态规划、总量控制原则及环境质量要求等，从环保角度看，本项目在所选场地上实施是基本可行的。 符合 环境影响分析预测评估的可靠性 本评价类比同类型企业并根据本项目设计产能、原辅材料消耗量等进行废水、废气环境影响分析预测，利用点声源距离衰减模式、整体声源模式等进行噪声预测，其环境影响分析预测评估具有可靠性。 符合 环境保护措施的有效性 本项目只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。 符合 环境影响评价结论的科学性 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环境结论是科学的。 符合 五不准 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。 不属于不予批准的情形 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 本项目所在区域环境空气质量、声环境质量均符合国家标准，地表水环境质量不能达到国家标准，但只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。 不属于不予批准的情形 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。 不属于不予批准的情形 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 现有项目在切实落实各项污染防治措施后，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放。本评价在现有项目的基础上，提出可靠合理的环境有效防治措施。 不属于不予批准的情形 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 本评价基础资料数据具有真实性，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。 不属于不予批准的情形 综上所述，本项目符合余姚市环境保护行政主管部门审批要求。 9、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 根据《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函(2015)402 号）对本项目的符合性分析如下： 表7-18 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类 内容 序号 判断依据 是否 符合 涂装行业总体要求 源头 控制 1 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★ 符合（采用固体粉末涂料） 2 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上 不涉及 过程控制 3 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★ 符合（采用静电喷涂） 4 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定 不涉及 5 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求 不涉及 6 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存 符合（原料封闭保存） 7 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外） 符合（在喷塑房进行） 8 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统 不涉及 9 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间 符合（项目粉尘由废气收集装置收集后经配套的滤芯除尘装置处理后通过排气筒（15m）排放 10 禁止使用火焰法除旧漆 符合（无此工艺） 废气收集 11 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理 符合（烘干废气收集） 12 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集 符合（喷塑房负压状态，喷塑粉尘收集） 13 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90% 符合（烘干废气经烘箱排气筒收集，废气经收集后通过15米高的排气筒排放） 14 VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识 可符合（企业VOCs污染气体收集与输送须满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致） 废气处理 15 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式 不涉及 16 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90% 不涉及 17 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75% 不涉及 18 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放 符合（废气处理设施进口和排气筒出口须安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足环评相关要求，实现稳定达标排放） 监督管理 19 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度 符合（须设置环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度） 20 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率 符合（须设置监测监控制度，委托有资质的第三方进行监测） 21 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年 符合（将按要求健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐。台账保存期限不得少于三年） 22 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。 符合（将按要求建立非正常工况申报管理制度） 综合分析，本项目基本符合浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函(2015)402号）中规定的内容的相关要求。

（八）建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活污水 | 由于企业所在区域目前尚未接通污水管网，因而近期生活污水委托环卫清运； 远期待污水管网铺设到位后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入市政污水管网，最终进入余姚市城市污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的A标准后排放。 | 达标排放 |
| 大 气 污 染 物 | 抛丸 | 抛丸粉尘 | 抛丸机密闭作业，除尘器除尘效率约为99%，抛丸粉尘经处理后由不低于15米高的1#排气筒排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的新污染源二级排放限值。 | 达标排放 |
|  | 喷塑 | 喷塑粉尘 | 本环评要求企业对喷台尽量做到密闭，以利于对喷塑粉尘的收集。粉尘收集效率达95%计，除尘效率达99%，其中每个喷台配套风机风量均为3000 m3/h，粉尘由废气收集装置收集后经配套的滤芯除尘系统处理后由不低于15米高的排气筒高空排放。 |  |
|  | 固化烘干 | 固化烘干废气 | 项目固化烘干过程中非甲烷总烃挥发较小，因此，本报告不做定量分析。废气经收集后由一根不低于15米高的3#排气筒排放，同时企业加强通风措施的基础上，利用大气的扩散稀释作用，对周围大气环境影响较小。 固化烘干产生的燃料废气经收集后，废气经收集后通过不低于15米高的3#排气筒直接排放。燃料废气中二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源二级排放限值，烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中限值。 |  |
| 固 废 | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门及时清运 | 零排放 |
|  | 抛丸布袋除尘 | 抛丸粉尘 | 收集后出售处理 |  |
|  | 生产过程 | 一般废包装材料 | 收集后出售处理 |  |
|  | 喷塑滤芯除尘 | 喷塑粉尘 | 收集后回用作原料 |  |
| 噪声 | 隔声防护、消声以及合理布置后对周围环境影响较小，详见相关章节 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于余姚市低塘街道郑巷村前夹岙，利用现有厂房作为生产车间，项目无需新征用地与新建厂房，不涉及动土等施工行为，不会对生态环境造成不利影响。 |

（九）结论与建议

一、结论 1、项目基本概况 余姚市欣茹喷涂厂是一家从事喷涂加工的企业。为了迎合市场需求，企业拟投资200万元，购置抛丸机、喷塑台、烘箱等生产设备，实施金属件喷塑加工建设项目。 2、环境质量现状结论 （1）根据监测数据计算比标值，本项目中江断面总体水质均已超过 III 水体保护功能要求，主要超标因子为溶解氧、氨氮和总磷。总体而言，项目所在地附近水体水质一般，氨氮等指标超标主要与农业面源污染有关。 （2）根据《余姚市环境质量报告书（2017年）》，总体而言，2017年余姚市城区环境空气质量保持良好。 （3）根据环境噪声监测结果可知，项目所在区域声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、污染源分析结论 项目主要污染物产生和排放情况见表9-1。 表9-1 项目污染物产生量、排放量汇总 单位：t/a 污染因子 产生量 削减量 排放量 废水 生活污水 （近期） 废水量 148.5 148.5 0 生活污水 （远期） 废水量 148.5 0 148.5 CODcr 0.04 0.03 0.01 NH3-N 0.004 0.003 0.001 废气 抛丸 颗粒物 6 5.64 0.06 喷塑 颗粒物 2.4 2.257 有组织：0.023 无组织：0.12 固化烘干 非甲烷总烃 少量 0 少量 废气量 14.96万Nm3/a 0 14.96万Nm3/a 二氧化硫 0.002 0 0.002 烟尘 0.002 0 0.002 氮氧化物 0.03 0 0.03 固废 生活垃圾 3.3 3.3 0 抛丸粉尘 5.64 5.64 0 一般废包装材料 0.5 0.5 0 喷塑粉尘 2.257 2.257 0 4、污染治理措施分析结论 （1）废水 由于企业所在区域目前尚未接通污水管网，因而近期生活污水委托环卫清运。 远期待污水管网铺设到位后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入市政污水管网，最终进入余姚市城市污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的A标准后排放。项目生活污水经适当处理后达标排放，对周围水环境基本不会造成太大影响。 （2）废气 项目废气主要为抛丸粉尘、喷塑粉尘、固化烘干废气。固化烘干废气经收集后直接达标排放；抛丸粉尘经收集后经抛丸机除尘系统处置后达标排放；喷塑粉尘收集后经滤芯除尘系统处理后达标排放。同时要求企业加强车间工作通风换气，确保生产车间工作环境良好； （3）噪声治理措施 ①厂区、车间合理布局，生产设备尽量远离门窗，减小噪声影响。 ②对噪声相对较大的设备应设置在独立隔声房内，墙体加装吸声材料。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）固体废弃物治理措施 ①抛丸粉尘、一般废包装材料经收集后外售处理。 ②喷塑粉尘收集后重新回用作原料。 ③生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运。 5、环境影响分析结论 ①由于企业所在区域目前尚未接通污水管网，因而近期生活污水委托环卫清运。 远期待污水管网铺设到位后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准纳入市政污水管网，最终进入余姚市城市污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准的A标准后排放。对水环境影响不大。 ②该项目产生的废气经采取相应防治措施后，对周围大气环境影响不大。 ③该项目在落实噪声的污染防治措施后，对周围声环境影响较小。 ④该项目产生的固体废物经相应处理后达到零排放，对周边环境基本无影响。 6、环保审批原则符合性分析结论 该项目的建设符合环境功能区划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；建设项目符合土地利用总体规划；符合国家产业政策。 二、建议 1、拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放。 2、确保环保资金到位，落实废水和噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。 3、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。 环评总结论 通过对项目周围的环境现状调查、工程分析和投产后的环境影响预测分析，本评价认为，余姚市欣茹喷涂厂年产60万只金属件新建项目符合“三线一单”要求，符合“四性五不准”要求，符合余姚市环境功能区划，项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。项目生产过程中产生噪声、废气、废水及固体废物，经评价分析，在全面落实本报告提出的各项环保措施和建议的基础上，严格执行“三同时”制度，落实本项目的污染防治对策，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行，则环境污染可基本得到控制，做到污染物达标排放，对周围环境影响不大。因此，从环保角度而言本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境及噪声监测点位图

附图3  平面布置图

附图4  水环境功能区划图

附图5  环境功能区划图

附表1  建设项目环境保护“三同时”措施一览表

| 营运期环保措施 |
| --- |
| 类别 | 序号 | 治理设施或措施 | 数量 | 治理对象 （主要内容） | 处置方式 | 处理能力 | 安装部位 | 预期处理效果 |
| 废水治理 | 1 | 化粪池 | 1 | 生活废水 | 近期委托清运，远期纳入污水管网排入余姚市城市污水处理厂处理 | / | / | 纳管达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 废气治理 | 1 | 抛丸机自带除尘系统 | 1 | 抛丸粉尘 | 抛丸机自带除尘系统 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的新污染源二级排放限值 |
|  | 2 | 滤芯除尘系统 | 1 | 喷塑粉尘 | 滤芯除尘系统 | / | / | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表1规定的大气污染物排放限值 |
|  | 3 | 集气罩收集后直接排放 | 1 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物 | 固化烘干废气中的有机废气产生及挥发量较小，因此，本报告不做定量分析；有机废气收集后与燃料燃烧废气由一根不低于15米高的3#排气筒排放，同时企业加强通风措施的基础上，利用大气的扩散稀释作用，对周围大气环境影响较小 | / | / | 非甲总烃排放符合环保要求；燃料废气中二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源二级排放限值，烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2中限值。 |
| 噪声治理 | （1）厂区、车间合理布局，生产设备尽量远离门窗，减小噪声影响。 （2）对噪声相对较大的设备应设置在独立隔声房内，墙体加装吸声材料。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |
| 固废治理 | 1 | 垃圾收集点 | / | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | / | / | 卫生填埋 |
|  | 2 | 一般固废堆存处 | / | 喷塑粉尘 | 回用于生产 |  |  | 资源化 |
|  | 3 |  | / | 抛丸粉尘 | 收集后外售综合利用 |  |  | 资源化 |
|  | 4 |  | / | 一般废包装材料 | 收集后外售综合利用 |  |  | 资源化 |
| 项目应采用的清洁生产措施： |
| 其它环保措施（如居民拆迁安置、人文景观及文物古迹的保护、生态保护及修复措施、修建污水输送管线、使用物料种类限制、工作时间、运输车辆行驶路线限制等）： |

注：填写时应简明扼要、突出重点

附表2 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | pH、DO、氨氮、总磷、CODMn |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 不达标区 ( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD | 0.01 | 50 |
|  |  | 氨氮 | 0.001 | 5 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 ；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （厂区废水总排口） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （COD、氨氮） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# Text boxes

北

项目所在地

99米

项目所在地

噪声监测位点

北

抛丸

喷房

北

固化烘干

本项目

本项目