##### 附件1

##### 余姚市“十二五”重点节能工程和项目一览表

| 序 号 | 重点 工程 | 主要内容 | 重点项目 | “十二五”节能量(万tce)(当量) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能技术 改造工程 | 与淘汰落后产能和落后用能设备相结合，每年实施50个节能技改重点项目。 | 关停44家不锈钢熔炼企业 | 5.65 |
|  |  |  | 关停7家粘土砖瓦窑 | 0.5 |
|  |  |  | 对小熔炼、电镀、印染、铅酸蓄电池、酸洗发蓝、石棉行业、小化工和再生塑料等行业加大淘汰落后力度。 |  |
|  |  |  | 规范提升当前能耗较高、产出较低的七类低效行业（非金属矿物制品业、有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、橡胶和塑料制品业、化学纤维制造业、纺织业、金属制品业） |  |
|  |  |  | 淘汰活塞空压机 | 0.35 |
|  |  |  | 淘汰调压式硅整流器 | 0.37 |
|  |  |  | 对导热油锅炉进行余热锅炉的安装等余热回收 | 0.75 |
|  |  |  | 将挤塑机由电阻加热改为电磁加热或远红外加热 | 0.7 |
|  |  |  | 注塑机节能改造 | 0.5 |
|  |  |  | 淘汰S7变压器 | 0.26 |
| 2 | 区域热电联产工程 | 优化供热管网布局，全面推行集中供热，实施以汽改水、管道保温为主要内容的管网节能改造，将冶金、电力等企业余热利用优先纳入集中供热系统。 | 打破企业供热分割局面，按照节能高效原则，对全市供热管网进行全面优化 | 0.4 |
|  |  |  | 改造热力管网200公里 | 1.1 |
|  |  |  | 热网自动控制系统节能项目 | 1.2 |
|  |  |  | 企业余热利用纳入集中供热系统 | 1.5 |
|  |  |  | 宁波光耀热电有限公司将现有的C18抽凝机组改为B12背压机组；将三台400kW电动泵用一台710kW汽动泵代替 | 0.8 |
| 3 | 余热余压利用工程 | 开展余压利用节能改造项目；印染行业开展废水余热回收工程，鼓励集中建设公用工程以实现能量梯级利用；水泥行业开展纯低温余热发电扩容工程，推广综合低能耗熟料烧成技术与装备，利用工业和生活废弃物作燃料。 | 利用热电联产集中供热蒸汽压力与终端用户（以印染企业为主）所需压力之间的差值，带动螺杆膨胀动力机做功，提高余压利用效率。 | 1.5 |
|  |  |  | 在全市印染行业推广普及废水余热高效回收利用技术，余热回收效率提高到90%以上；对导热油锅炉开展烟气余热利用，95%以上安装余热锅炉，利用烟气余热产蒸汽。 | 0.7 |
|  |  |  | 对建材行业水泥熟料回转窑实施纯低温余热发电扩容改造，对回转窑、磨机、烘干机进行节能改造。 | 0.6 |
| 4 | 重点领域 节能工程 | 推进建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能，实施太阳能光热系统与建筑一体化，既有建筑节能改造，推广应用新能源汽车。 | 实施太阳能光热系统与建筑一体化建筑300万平方米 | 0.6 |
|  |  |  | 实施既有建筑主要用能系统节能改造 | 1.2 |
|  |  |  | 应用新能源汽车600辆 |  |
|  |  |  | 全市公共机构人均综合用电量下降10%，单位建筑面积综合能耗下降12%。 |  |
| 5 | 燃煤工业锅炉（窑炉）改造工程 | 采用新型高效锅炉系列替代低效锅炉，提高锅炉热效率；淘汰落后工业窑炉；推广经济合理、技术先进成熟的节能技术；结合热电联产情况，有条件的采取集中供热。 | 对100台燃煤锅炉进行节能技术改造。 | 1.05 |
|  |  |  | 淘汰落后工业窑炉50座。 | 0.7 |
|  |  |  | 结合供热管网规划，对处于集中供热范围内的燃煤锅炉进行关停。 | 1.05 |
| 6 | 新能源与节能产业培育工程 | 加快推广应用太阳能热水器，推进光伏发电示范，因地制宜发展风力发电、生物质发电项目。 | 浙江风力发电发展有限责任公司4.5万千瓦风电项目 | 0.6 |
|  |  |  | 中国大唐集团浙江分公司海堤风电场10万千瓦、华盖风电场3万千瓦、冬青湾风电场3万千瓦风力发电项目 | 1.2 |
|  |  |  | 国华电力浙江分公司2万千瓦风电项目 | 0.37 |
|  |  |  | UPC亚洲风力管理（香港）有限公司（中国区）5万千瓦风电项目 | 0.64 |
|  |  |  | 培育36兆瓦垃圾发电项目，日处理生活垃圾2000吨 | 1.05 |
|  |  |  | 200兆瓦屋顶光伏电站示范试点项目 | 0.8 |
| 7 | 电机系统节能工程 | 对通用的耗能设备电动机、风机、水泵、压缩机等进行节能改造，淘汰低效电机，推广高效节能电机及电机节能新技术 | 对现有低能效风机、水泵、压缩机系统进行节能改造，使运行效率提高5-10个百分点。 | 1.23 |
| 8 | 电网优化改造工程 | 开展电压序列优化试点工作，开展大规模配网升压改造，以20kV配电网取代10kV配电网，2013年逐步淘汰35kV电网，提高配电线路输送能力。 | 在我市开展大规模配网升压改造，以20kV配电网取代10kV，2013年逐步淘汰35kV电网，降低低配网网架密度，减少主网布点，压缩主网建设对土地资源的需求，降低线损率。 |  |
| 9 | 绿色照明 示范工程 | 推广应用节能灯50万只 | 应用节能灯50万只 | 0.9 |
| 10 | 节能服务 体系工程 | 加强节能协会、能源监测、节能评估、能源审计等中介组织建设，加快推进合同能源管理。 | 培育3家合同能源管理骨干企业 |  |
|  |  |  | 培育1-2家能源监测机构 |  |
|  |  |  | 培育1-2家能源审计机构 |  |
|  |  |  | 培育2家左右节能评估机构 |  |
| 11 | 能源管理 系统工程 | 以企业能源管理中心、重点建筑能源管理中心建设为基础，建立全市能源管理信息平台,提高能源基础管理水平。 | 建立市节能信息管理平台，与省和宁波重点企业节能管理系统进行对接 |  |
|  |  |  | 推进重点用能单位能源管理中心建设 |  |
|  |  |  | 推进大型建筑能源管理中心建设 |  |
| 12 | 长效机制 建设工程 | 节能地方法规；财税支持；价格政策；目标责任及其考核体系；节能队伍和能力建设。 | 制定余姚市节能政策 |  |
|  |  |  | 完善节能目标责任体系和节能目标考核办法 |  |
|  |  |  | 加强节能队伍和能力建设 |  |
|  | 累计节能量 |  | 28.27 |

附件2

能量集成示意图

附件3

余姚市区位图

附件4

余姚市行政区划图

# Text boxes

企 业

企   业

企   业

宾馆餐饮业

物流商贸业

办公研发

政府学校

余热

支持区

核心区

冷凝水

冷凝水

热

热

集中供热系统