附件1

“十二五”新建、扩建城镇污水处理厂及配套管网建设项目表

| 序 号 | 污水处理厂名称 | 处理工艺 | 项目 类型 | 设计处 理规模 （万吨/日） | 配套 管网 （千米） | 项目 投资 （万元） | 投运 时间 | 2015年 新增处 理水量 （万吨/日） | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司二期工程 | A2O | 扩建、管网完善 | 15 | 460 | 100000 | 2014 | 8.5 | 住建局、各乡镇政府、街道办事处、经济开发区管委会 |

附件 2

“十二五”城镇污水处理厂再生水设施建设项目表

| 序号 | 再生水厂 名称 | 再生水 处理能力 （万吨/日） | 再生水 处理工艺 | 再生水 项目投资 （万元） | 再生水 设施投运 时间 | 2015年再生 水回用量 （万吨/日） | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海再生工业 水厂 | 近期1万吨/日，远期5万吨/日 | 生物活性 砂过滤 | 6000 | 2011 | 2 | 住建局、经济开发区管委会 |

附件3

“十二五”集中式污水治理设施提标改造建设项目表

| 序号 | 集中式污水治理设施名称 | 原设施处理工艺 | 设计处理 能力 （万吨/日） | 新增设施 处理工艺 | 新增设施 投资 （万元） | 执行排放 标准 | 完成 时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市小曹娥城市污水处理有限公司 | A2O | 12 | A2O | 1000 | GB18918-2002一级A标准 | 2013 | 住建局 |
| 2 | 宁波黄家埠滨海污水处理有限公司 | AO | 3 | AO | 500 | GB 4287-1992 Ⅰ级标准 （其中COD排放控制浓度80mg/L） | 2011 | 黄家埠镇政府 |
| 3 | 桐张岙垃圾填埋场 | 物化+生化 | 500 | 膜处理 | 800 | GB 16889-2008表2标准 | 2012.6 | 城管执法局 |

附件4

“十二五”工业废水集中处理设施建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 设计处理 能力 （万吨/日） | 处理工艺 | 项目投资 （万元） | 执行排放 标准 | 完成 时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榨菜废水治理工程 | 0.35 | 生化处理 | 20000 | GB8978—1996 一级标准 | 2015 | 泗门镇政府、小曹娥镇政府、临山镇政府、黄家埠镇政府 |

附件 5

“十二五”电力和非电行业脱硫工程（管理）项目表

| 序 号 | 企业名称 | 项目 类型 | 投资 （万元） | 2010年SO2脱硫效率（%） | 2010年SO2排放量 （吨） | 2015年SO2脱硫效率（%） | 完成 时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波光耀热电有限公司 | 已投运脱硫设施管理 |  | 50 | 1376.44 | 90 | 2011 | 宁波光耀热电有限公司 |
| 2 | 宁波众茂姚北热电有限公司（2台燃煤锅炉） | 新建炉外脱硫设施 | 1000 | 0 | 727.41 | 90 | 2012 | 城管执法局、宁波众茂姚北热电有限公司 |
| 3 | 浙江银河印染有限公司 | 脱硫设施改造 | 200 | 0 | 335.9 | 90 | 2011 | 浙江银河印染有限公司 |
| 4 | 浙江华鑫化纤有限公司 | 脱硫设施改造 | 200 | 0 | 341.2 | 90 | 2012 | 浙江华鑫化纤有限公司 |
| 5 | 宁波舜象科技实业有限公司 | 脱硫设施改造 | 200 | 0 | 200.31 | 90 | 2012 | 宁波舜象科技实业有限公司 |

附件 6

“十二五”电力和非电行业低氮燃烧改造及脱硝项目表

| 序号 | 企业名称 | 项目类型 | 综合脱硝效率 （%） | 投资 （万元） | 2010年NOX排放量 （吨） | 完成 时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波科环新型建材股份有限公司 | 低氮燃烧或烟气脱硝设施建设 | 30 | 600 | 1594.53 | 2013 | 宁波科环新型建材股份有限公司 |
| 2 | 宁波光耀热电有限公司 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施建设 | 70 | 2500 | 687.91 | 2013 | 宁波光耀热电有限 公司 |
| 3 | 宁波众茂姚北热电有限公司 | 低氮燃烧和烟气脱硝设施建设 | 70 | 1300 | 433.88 | 2013 | 城管执法局、宁波众茂姚北热电有限公司 |
| 4 | 浙江银河印染有限公司 | 低氮燃烧或烟气脱硝设施建设 | 30 | 200 | 77.15 | 2014 | 浙江银河印染有限 公司 |
| 5 | 浙江华鑫化纤有限公司 | 低氮燃烧或烟气脱硝设施建设 | 30 | 200 | 78.4 | 2014 | 浙江华鑫化纤有限 公司 |
| 6 | 宁波舜象科技实业有限公司 | 低氮燃烧或烟气脱硝设施建设 | 30 | 200 | 42.25 | 2014 | 宁波舜象科技实业 限公司 |

附件 7

“十二五”淘汰落后产能大气污染物减排项目表

| 序号 | 企业名称 | 实施内容 | 关闭设施的2010年SO2排放量 （吨） | 关闭设施的2010年NOX排放量 （吨） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波舜龙电业有限公司 | 关停 | 342.08 | 336.72 | 2013 |
| 2 | 浙江通迪重工机械有限公司 | 煤改气 | 124.15 | 28.52 | 2011 |
| 3 | 中心城区清洁能源替代工程（无燃煤区建设） | 淘汰余姚中心城区规划范围内的燃煤锅炉、炉窑，改用天然气等清洁能源。 |  |  | 2013 |