附件1

各乡镇（街道）消防队建设任务表

| 县（市）区 | 乡镇名称 | 2015年度规划建队类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余姚市 （独立建队7支 混合建队6支） | 陆埠镇 | 独立建队 | 改建 |
|  | 三七市镇 |  | 改建 |
|  | 小曹娥镇 |  | 改建 |
|  | 河姆渡镇 |  | 改建 |
|  | 临山镇 |  | 改建 |
|  | 梁弄镇 |  | 改建 |
|  | 丈亭镇 |  | 改建 |
|  | 泗门镇 |  | 已建余姚大队泗门中队 |
|  | 马渚镇 |  | 已建余姚大队马诸中队 |
|  | 牟山镇 | 混合建队 |  |
|  | 黄家埠镇 | 混合建队 |  |
|  | 大隐镇 | 混合建队 |  |
|  | 四明山镇 | 混合建队 |  |
|  | 大岚镇 | 混合建队 |  |
|  | 鹿亭乡 | 混合建队 |  |

附件2

乡镇（街道）政府消防队分级标准

| 建队级别 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车位数（个） | ≥3 | ≥2 | ≥1 |
| 车辆数（辆） | ≥3 | ≥2 | ≥1 |
| 人员数（人） | ≥20 | ≥15 | ≥10 |
| 占地面积（平方米） | ≥2000 | ≥1400 | ≥1000 |
| 建筑面积（平方米） | ≥1000 | ≥700 | ≥500 |
| 注：数据摘自《宁波市人民政府办公厅关于进一步加强乡镇（街道）消防组织建设的实施意见 》（甬政办发〔2013〕104号） |

附件3

宁波市乡镇消防队建设标准

1.  营房标准

1.1  乡镇消防队用地面积指标，可参照表1确定。

表1   乡镇消防队的建设用地面积指标

| 乡镇消防队建队模式 | 独立建队 | 混合建队 |
| --- | --- | --- |
| 建设面积（平方米） | ≥1400 | ≥1000 |

1.2  乡镇消防队建筑面积，可参照表2确定。

表2 乡镇消防队的建筑面积指标，应符合下列规定

| 乡镇消防队建队模式 | 独立建队 | 混合建队 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积（平方米） | ≥700 | ≥500 |

1.3 乡镇消防队业务用房和辅助用房的建筑面积指标，可参照表3确定。

表3  业务用房和辅助用房的建筑面积指标

单位为平方米

| 名称 | 乡镇消防队建队模式 |
| --- | --- |
|  | 独立建队 | 混合建队 |
| 消防车库 | ≥150 | ≥50 |
| 通信值班室 | 40～50 | 20～40 |
| 寝室 | 80～100 | 60～100 |
| 中队部（消防工作站） | 60～80 | 40～60 |
| 档案室 | 40～60 | 30～40 |
| 器材库 | 80～100 | 60～100 |
| 会议室（学习室） | 60～80 | 40～60 |
| 餐厅、厨房 | 80～100 | 60～80 |
| 浴室 | 40～60 | 30～40 |
| 厕所 | 40～60 | 20～30 |
| 体能训练室a | 60～80 | 40～60 |
| 训练塔b | 120～150 | 100～120 |
| 合 计 | ≥700 | ≥500 |
| a,b该项要求可根据当地实际情况自行确定。上述业务及辅助用房面积可结合实际适当调整。 |

2. 建筑构造

2.1 独立建队乡镇消防队宜采用独立设置的单层或多层建筑；混合建队可附设在其它单层或多层建筑内，要求营区相对独立。

2.2 乡镇消防队的车库应保障车辆停放、出动和维护保养需要，并符合下列条件：

2.2.1车库应设置车辆充气、充电设施；

2.2.2车库内外沟管盖板的承载能力应满足消防车的满载轮压要求，车库宜设倒车定位、限高装置；

2.2.3车库内（外）应有供消防车加水的水源设施，地面和墙面应便于清洗，地面应有排水设施。

3.选址

乡镇消防队的选址应符合下列条件：

3.1 应设在辖区内的适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段；

3.2 消防车辆出入口两侧宜设置交通信号灯、标志、标线或隔离设施，距医院、学校、幼儿

园、托儿所、影剧院、商场、体育场馆、展览馆等公共建筑的主要疏散出口不应小于

50m；

3.3 辖区内有生产、贮存危险化学品单位的，乡镇消防队应设置在常年主导风向的上风或侧

风处，其边界距上述危险部位不宜小于200米。

4.装备配备

4.1 乡镇消防队车库车位数设置，可参照表4确定。

表4  车库车位数设置标准

| 乡镇消防队建队模式 | 独立建队 | 混合建队 |
| --- | --- | --- |
| 车位数（个） | ≥2 | ≥1 |

4.2乡镇消防队配备车辆数

4.2.1 乡镇消防队的装备配备，应满足扑救本辖区内火灾和应急救援的需要。

4.2.2 乡镇消防队的消防车辆配备，应符合表5的规定。新增水罐或泡沫消防车载液量不应小于3t且依照相关标准办理车辆牌照。

表5   乡镇消防队配备车辆数          单位为辆

| 乡镇消防队建队模式 | 独立建队 | 混合建队 |
| --- | --- | --- |
| 水罐或泡沫消防车 | ≥2 | ≥1 |
| 消防皮卡车（简易三轮摩托车） | 1 | 1 |
| 注：消防皮卡车（简易三轮摩托车），外观颜色为红色，并在车身喷涂“专职消防”字样，随车配备水带、手抬机动泵、灭火器等器材，用途为火场器材运送、简易火灾扑救。 该项要求可根据当地实际情况自行确定。 |

4.3随车器材配备

4.3.1乡镇消防队消防车随车器材装备配备标准不应低于表6、表7的规定，可根据实际情况选配其他特种装备。消防皮卡（简易三轮摩托车）应根据实际需要配备相应随车器材。随车器材装备应符合相关国家标准或行业标准的要求。

4.3.2乡镇消防队的消防水带、灭火剂等易损耗装备，应按照不低于投入执勤配备量1:1的比例保持库存备用量。

表6   水罐消防车随车器材装备配备标准

| 序号 | 器 材 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防轻型安全绳 | 2根 |
| 2 | 直流水枪 | 4支 |
| 3 | 多功能消防水枪 | 2支 |
| 4 | 水带 | 15盘～30盘 |
| 5 | 水带挂钩 | 6个 |
| 6 | 水带包布 | 4个 |
| 7 | 水带护桥 | 4个 |
| 8 | 分水器 | 2个 |
| 9 | 异型接口 | 4个 |
| 10 | 异径接口 | 4个 |
| 11 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 |
| 12 | 集水器 | 1个 |
| 13 | 吸水管 | 2根 |
| 14 | 吸水管扳手 | 2把 |
| 15 | 消火栓扳手 | 2把 |
| 16 | 多功能挠钩 | 1套 |
| 17 | 强光照明灯 | 2个 |
| 18 | 消防腰斧 | 2把 |
| 19 | 单杠梯 | 1架 |
| 20 | 两节拉梯 | 1架 |
| 21 | 手动破拆工具组 | 1套 |

表7   泡沫消防车随车器材装备配备标准

| 序号 | 器 材 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流水枪 | 4支 |
| 2 | 多功能消防水枪 | 2支 |
| 3 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 2套 |
| 4 | 消防水带 | 12盘～20盘 |
| 5 | 水带挂钩 | 6个 |
| 6 | 水带包布 | 4个 |
| 7 | 水带护桥 | 4个 |
| 8 | 分水器 | 2个 |
| 9 | 异型接口 | 4个 |
| 10 | 异径接口 | 4个 |
| 11 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） | 1台 |
| 12 | 集水器 | 1个 |
| 13 | 吸水管 | 2根 |
| 14 | 吸水管扳手 | 2个 |
| 15 | 消火栓扳手 | 2个 |
| 16 | 多功能挠钩 | 1套 |
| 17 | 强光照明灯 | 2个 |
| 18 | 消防腰斧 | 1把 |
| 19 | 单杠梯 | 1个 |
| 20 | 两节拉梯 | 1个 |
| 21 | 手动破拆工具组 | 1套 |

4.4通信摄影摄像器材

4.4.1乡镇消防队接警系统应符合“119”联网集中接警相关标准要求。

4.4.2乡镇消防队应结合实际选择配备通信摄影摄像器材，其配备标准不宜低于表8的规定。通信摄影摄像器材应符合相关国家标准或行业标准的要求。

表8  乡镇消防队通信摄影摄像器材配备标准

| 类别 | 序号 | 器 材 名 称 | 配备标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信器材 | 1 | 基地台 | 1台/队 |
|  | 2 | 手持对讲机 | 2台/班 |
|  |  |  | 1台/人a |
| 摄影摄像器材 | 3 | 数码相机 | 1台/队 |
|  | 4 | 摄像机b | 1台/队 |
| 注：a b项可根据当地实际情况自行确定。 |

4.5 个人装备配备

4.5.1乡镇消防员防护装备由基本防护装备和特种防护装备组成。

4.5.2乡镇消防员基本防护装备配备标准不应低于表9的规定，特种防护装备的品种及数量参照《城市消防站建设标准》的规定。防护装备应符合相关国家标准或行业标准的要求。

4.5.3乡镇消防队应结合实际选择配备抢险救援器材等，其品种及数量参照《城市消防站建设标准》的规定。抢险救援器材应符合相关国家标准或行业标准的要求。

表9  乡镇消防员基本防护装备配备标准

| 序号 | 器 材 名 称 | 配备标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数量 |
| 1 | 消防头盔 | 1顶/人 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1套/人 |
| 3 | 消防手套 | 1付/人 |
| 4 | 消防安全腰带 | 1根/人 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 1具/人 |
| 7 | 空气呼吸器充气泵 | 1套/队 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人 |
| 9 | 消防员呼救器 | 1个/人 |
| 10 | 方位灯 | 1个/人 |
| 11 | 消防轻型安全绳 | 1根/人 |
| 12 | 消防腰斧 | 1把/人 |
| 注：各地可结合实际配备一定比例的备用防护装备。 |

5.消防工作站配备

5.1消防工作站办公室应配备办公桌椅、计算机、打印机、电话、资料柜，配备标准不应低于表10的规定。

表10    消防工作站办公室配备标准

| 序号 | 物 品 | 配备标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 独立建队 | 混合建队 |
| 1 | 计算机（台） | ≥2 | ≥1 |
| 2 | 打印机(台) | 1 | 1 |
| 3 | 电 话（部） | 1 | 1 |
| 4 | 资料柜（个） | ≥3 | ≥2 |
| 注：以上配备标准可按实际需要增配。 |

5.2 消防工作站办公室墙壁应悬挂《消防工作站工作职责》、《消防工作站站长职责》、《消防工作站工作人员职责》、《乡镇（街道）消防管理组织体系图》、《消防检查流程图》等。

### 6.人员配备

### 6.1人员数量。乡镇消防队的专职消防员配备数量不应低于表11的规定。

表11 乡镇消防员配备数量

| 乡镇消防队建队模式 | 独立建队 | 混合建队 |
| --- | --- | --- |
| 乡镇专职消防员总人数 | ≥15 | ≥10 |
| 其中兼职消防员人数 | 0 | ≤6 |
| 消防工作站文员 | 3～5 |
| 注：乡镇消防队每日（晚）在队值班人数不应少于总人数的2/3。（其中，混合建队消防队专职队员不应少于1/2） |

6.2 人员构成

6.2.1 独立建队乡镇消防队应设队长1名、副队长2名，其中，队长兼消防工作站副站长。

6.2.2 混合建队消防队设队长1名、副队长1名，其中，队长兼消防工作站副站长。

6.2.3 乡镇消防队应设消防工作站办公室，工作站消防文员3-5名。

6.2.4 乡镇消防队每班（组）应由不少于4名乡镇消防员组成，并设班（组）长1名。

### 6.2.5乡镇消防队应明确1名通信员、1名安全员；混合建队乡镇消防队的驾驶员可兼任通信员。

### 7. 标牌标识

### 7.1门牌

7.1.1 乡镇消防队称谓：××（市、县、区）××乡镇（街道）专职消防队。

7.1.2 消防工作站称谓：××（市、县、区）××乡镇（街道）消防工作站。

7.1.3 各类库室的门牌标志、标语设置要求参照《公安消防部队基层正规化管理若干规定（试行）》。

### 7.2标识

7.2.1 乡镇消防队标志外观参照公安消防队标准设置。

7.2.2 乡镇消防队统一使用下列徽章标识。